现场照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 正洋（霍尔果斯）钢结构工程生产制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-654004-04-01-471096 |
| 建设单位 联系人 | 申虹 | 联系方式 | 18997598167 |
| 建设地点 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部新型建材产业园 |
| 地理坐标 | （E80度28分57.471秒，N44度6分27.205秒） |
| 国民经济行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-66、结构性金属制品制造331中-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会发展改革和经济促进局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2022063 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22409.97 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部新型建材产业园总体规划》、《霍尔果斯市南部工业园区总体规划（2018-2035）》。 |
| 规划环境影响评价情况 | 已委托开展霍尔果斯南部产业园规划环评，尚未取得批复。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划符合性分析： 霍尔果斯经济开发区重点发展化工、农产品深加工、生物医药、可再生能源、新能源、新材料、建材、进口资源加工、机械制造、商贸物流、旅游、文化及高新技术等产业；霍尔果斯经济开发区规划依托兵团分区，向南拓展产业用地范围，建设兵团霍尔果斯口岸工业园区和南部工业园，重点发展先进制造业。本项目为金属结构制造，属于机械制造、先进制造业，根据霍尔果斯南部园区管委会开具的“入园证明”（见附件），本项目的建设符合园区产业规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发[2021]18号)：“为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’(以下简称‘三线一单’)，现就实施‘三线一单’生态环境分区管控，制定本方案。”。 （1）生态保护红线符合性分析 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于霍尔果斯市南部新型建材产业园，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，项目不涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线符合性分析 文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目附近地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量能够满足相应标准要求；大气环境未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目污染物经处理后达标排放，对周边环境质量影响较小，项目所在区域符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展,积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目用水、用电依托霍尔果斯市政供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；本项目不直接利用自然资源，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。 项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 2、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发[2021]162号）符合性分析 本项目位于霍尔果斯市南部新型建材产业园，属于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）（新环环评发（2021）162号）中的“伊犁河谷”。管控要求提出： （1）重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 （2）强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 本项目为钢结构工程生产制造项目，不属于重化工产业，占地属于工业用地。符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）的“伊犁河片区”严格控制重化工产业无序发展和加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护的相关要求。 3、《伊犁州直“三线一单”生态分区管控方案》符合性分析 本项目与《伊犁州直“三线一单”生态分区管控方案》相符性分析具体见表1-1。 表1-1 与“三线一单”文件相符性分析 文件 类别 项目与三线一单相符性分析 符合性 伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案 生态保 护红线 项目位于霍尔果斯市南部新型建材产业园，项目用地不属于生态红线区域。 符合 环境质 量底线 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。 符合 资源利 用上线 项目主要利用资源为水、电，区域资源充足，有保障。 符合 环境准入清单 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》相关内容，本项目不属于禁止类及限制类项目。 符合 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》中规定的生态环境分区管控相关要求，管控单元分为优先保护单元，重点管控单元和一般管控单元三类。管控内容见表1-2。 表1-2 管控内容 管控单元类型 管控内容 一般管控单元 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 重点管控单元 要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 优先管控单元 一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 本项目所在地属于重点管控单元（编码ZH65400420003），与管控要求的符合性分析见表1-3，环境管控单元图见图4。 表1-3 管控要求符合性分析 管控单元 编码 管控要求 符合性 ZH65400420003 空间布局约束 1.执行伊犁州直总体准入要求中1.3条要求。 2.优化空间格局。科学制定并严格实施城市规划，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局，严禁随意调整和修改城市规划和园区规划，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。 3.禁止在城镇建成区建设除采暖供热以外排放大气污染物的工业项目和噪声污染严重的项目。禁止布局重化工园区、产生危险废物和排放重金属的化工、冶炼等企业。禁止倾倒和填埋危险废物。 4.优化城市和工业布局，治理、关闭、搬迁对人群有影响的工业企业。健全环境风险规范机制。推进重点区域流域污染联防联控，营造宜居环境。 本项目执行伊犁州直总体准入要求中1.3条要求；本项目位于霍尔果斯市南部新型建材产业园，符合城市规划 污染物排放管控 1.执行自治区总体准入要求中【A2.1-4】【A2.1-5】条要求。 2.执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B2.1-1】条要求。 3.执行伊犁州直总体准入要求中2.2、2.3条要求。 4.自治州所有城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。将热电联产覆盖范围内的燃煤锅炉和燃煤集中供热站全部予以拆除。 5.加大城市扬尘综合整治力度。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。 6.污水处理设施要因地制宜进行改造，达到一级A排放标准或再生利用要求，城镇污水集中收集处理率达到95%，污水处理厂再生水生产比例达到20%以上，污水处理厂尾水排放满足环境容量控制要求，污泥无害化处理率大于90%，污泥资源化利用率达到50%。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。完善城市排水体系，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，配套管网长度与处理能力要相互适应。 7.根据州直水资源特征制定促进再生水利用政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。 8.提高能源利用效率，减少燃料燃烧过程中的污染物排放。开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度，宜电则电、宜气则气，推广电能、天然气等清洁能源和新能源，发展燃气热电联产，用天然气替代焦炉煤气，提高清洁能源比例，实施煤炭消费总量控制。 9.严格按照国家标准落实对饮用水源地一级保护区、二级保护区和准保护区的保护措施；在总量控制条件下，引入排污权交易制度，从源头削减水污染排放；重点加强医药、食品加工等行业的污染防治；开展重点河流的整治；减少农业面源污染。 项目执行自治区总体准入要求中【A2.1-4】【A2.1-5】条要求，执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B2.1-1】条要求，执行伊犁州直总体准入要求中2.2、2.3条要求，项目不建设燃煤锅炉，项目废水定期清运至霍尔果斯南部产业园污水处理厂 环境风险防控 1.建立科学完备的环境监测监控体系和联防联控机制。 2.推进资源开发、生态环境统一监管协调机制，完善伊犁河流域协作机制，健全跨部门、区域、流域水环境保护议事协调机制，探索建立水陆统筹的生态系统保护修复机制。同一流域相邻的各级人民政府应当建立水污染联合防治协调机制，加强协调配合、定期会商，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享。 3.实施重金属污染物总量控制，将皮革及其制品、化学原料及其制品等行业集中的地区作为重点防控区开展专项治理；加强“退二进三”过程中被污染工业场地的环境监管，禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和二次开发，开展场地污染土壤治理修复和风险控制试点；以生态种植模式加强受污染土壤的生态修复。 符合环境风险防控的要求。 资源利用效率 1.执行自治区总体准入要求中【A2.3-1】条要求。 2.高效循环利用资源，主要资源产出率大幅提升，以最少的资源消耗支撑经济社会持续发展。强化约束性指标管理，严守资源消耗上限。实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控行动。 3.2035年万元GDP用水量为96m3，万元工业增加值用水量2020年为41m3/万元，2035年为31m3/万元。 项目执行自治区总体准入要求中【A2.3-1】条要求。 综上所述，本项目工程符合“三线一单”要求。 4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 表1-4项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符性分析 文件名称 要求 本项目情况 符合性判定 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》 禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。 本项目不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。 符合 自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 本项目不涉及。 符合 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。 本项目入驻产业园区 符合 含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 本项目水性涂料储存于密闭的包装桶内，调漆、喷漆工序、晾干工序均在密闭喷漆房进行，废气通过“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理。 符合 新建储油库、储气库、加油加气站以及新登记油罐车、气罐车，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并正常使用;已建储油库、储气库、加油加气站以及在用油罐车、气罐车，不符合国家有关规定的，应当限期完成回收治理。 本项目不涉及。 符合 向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。 本项目不涉及。 符合 5、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》的符合性分析 表1-5项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》符性分析 文件名称 要求 本项目情况 符合性判定 《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》 推进重点区域大气污染联防联控。继续做好乌鲁木齐区域（乌鲁木齐市、昌吉市、阜康市、五家渠市）大气污染联防联控工作，并在奎屯—独山子—乌苏区域、克拉玛依市、石河子市、库尔勒市分别设立自治区级大气污染联防联控区。其他地区根据大气主要污染物特征及影响因素，突出抓好城市区域大气污染防治。 本项目所在地不属于重点区域。 符合 提高重点区域污染防治水平。国家和自治区大气污染联防联控区域内新建火电、钢铁、石化、水泥、有色金属冶炼、化工等企业以及燃煤锅炉要执行大气污染物特别排放限值，现有企业要按规定时限达到大气污染物特别排放限值要求，对达不到要求的，要采取限期治理、关停等措施。 本项目所在地不属于重点区域。 符合 推进挥发性有机物污染治理。在煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在煤化工、石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。2014年底前建立全区挥发性有机物重点监管企业名录，2017年底前完成重点企业挥发性有机物综合治理。推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性溶剂。积极推进加油站、储油库和油罐车油气回收工作，在2014年底前完成全区所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。 本项目使用水性涂料，废气通过“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理。 符合 严控“两高”行业新增产能。根据全区和各城市功能定位，严格执行国家产业准入政策。加大产业结构调整力度,“十二五”期间，不再审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业的新建项目，严格控制多晶硅、聚氯乙烯等行业的新增产能项目。 本项目不属于两高项目。 符合 加快淘汰落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，制定年度淘汰工作任务，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、平板玻璃等19个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。制定并实施好2015年至2017年自治区落后产能淘汰任务计划。对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 本项目不属于淘汰落后产能。 符合 调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严禁在生态环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。 本项目严格落实环境影响评价制度。 符合 强化节能环保指标约束。提高节能环保准入门槛，健全重点行业准入条件，公布符合准入条件的企业名单并实施动态管理。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。有关部门要建立联合准入机制，在重点行业立项、技改、环评审批中，各司其职，严把节能环保准入关。对未通过能评、环评审查的项目，有关部门不得审批、核准，不得提供土地，不得批准开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，金融机构不得提供任何形式的新增授信支持，有关单位不得供电、供水。 本项目总量控制指标符合要求。 符合 6、与《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号）符合性分析 表1-6项目与《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符性分析 文件名称 要求 本项目情况 符合性判定 《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》 按照宜电则电、宜气则气、宜热则热的原则，因地制宜推进冬季清洁取暖。乌鲁木齐市、昌吉州分别制定本行政区北方地区清洁取暖项目年度改造方案，“乌一昌”区域9月底前完成约5.5万户散煤用户清洁取暖改造，其他地（州、市）积极申报中央大气污染防治资金清洁取暖项目。各地要对已实施散煤替代的区域开展巡查，严防散煤复烧；对暂未实施的地区，加大散煤经销点监督检查力度，严厉打击销售劣质煤，确保燃煤质量符合标准要求。推进设施农业、粮食烘干等农业生产加工领域燃煤设施实施清洁能源改造。各地已完成清洁取暖改造的区域划定为高污染燃料禁燃区，9月底前完成划定工作，报生态环境厅备案。 加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。2022年10月底前，县级及以上城市建成区淘汰30%现有35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域淘汰50%现有65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。重点区域保留的燃煤锅炉基本完成超低排放改造，其他地区65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）累计完成总数的60%。 本项目不涉及燃煤锅炉。 符合 各地要按照《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》，开展VOCS排放摸底调查，实施排查整治，加强重点行业、重点企业挥发性有机物精细化管控。在企业自查基础上，各地（州、市）生态环境局组织对企业VOCS废气收集情况、排放浓度、治理设施去除效率、LDAR数据质量以及储油库、加油站油气回收设施按照不低于30%的比例组织开展一轮检查抽测，涉VOCS排污许可重点管理企业实现全覆盖。针对排査和检查抽测中发现的问题，形成企业排查清单和治理台账，重点区域2022年9月底前，其他区域2022年10月底前完成整治，对部分工艺较复杂、整改时间较长的，最迟于下次相关设备停（车）工检修期间完成整治，工作总结于2022年11月10日前报送生态环境厅。自治区生态环境保护综合行政执法局和生态环境监测总站做好检査抽测帮扶指导。 本项目使用水性涂料，废气通过“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理。 符合 全面推进重点区域钢铁、有色金属、化工等行业实行深度治理，按照2023年底前达到绩效分级B级的要求，制定提升计划，并报生态环境厅备案。加快实施钢铁行业全流程超低排放改造，八一钢铁有限公司2022年完成炼焦工艺环节超低排放改，同步推进原料场、烧结（球团）等工艺环节超低排放改，2023年底前率先完成。有序推动水泥、焦化行业超低排放改造，推进燃煤自备电厂、平板玻璃、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、碳素、石灰等行业全面稳定达标排放。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。 实施重点行业NOX等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的标准实施燃气锅炉低氮燃烧改造，2022年10月底前重点区域基本完成，其他地区累计完成总数的60%。全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业，以及使用光催化、光氧化、低温等离子等简易低效VOCs治理设施，建立清单台账，限时完成低效治理设施的提升改造，清单台账和提升改造计划于2022年7月底前报送生态环境厅。 开展大气污染物排放标准实施情况排查，重点区域全面实施大气污染物特别排放限值，已完成超低排放改造的应达到超低排放限值要求。排查情况（逐企业列表按照有组织逐排口、无组织、现执行标准、应执行标准、整改要求）及排查情况总结报告于2022年8月10日前报送生态环境厅。 本项目VOCS末端治理为二级活性炭吸附，不属于低效治理设施。 符合 大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料；现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；使用煤气发生炉的企业采用清洁能源替代，或者釆取园区（集群）集中供气、分散使用的方式，全面淘汰间歇式固定床煤气发生炉。建立全口径炉窑清单，推进实施“一炉一策”精细化管理。工业炉窑清洁能源替代任务自2022年开始，每年完成任务总量的三分之一以上，到2024年全部完成。 本项目不属于两高项目。 符合 强化重污染天气应急分类分级管控，提升空气质量预测预报水平 全面实施重污染天气应急响应期间按企业绩效进行分级管控，不搞“一刀切”。各地要将辖区内所有涉大气污染物排放企业纳入绩效分级管理，动态调整优化重点企业“一厂一策”；进一步扩大重污染天气绩效分级管理重点行业范围，鼓励企业加快实施升级改造，指导企业开展清洁生产技术改造，打造省级绿色标杆企业；加强对D级企业提级达标帮扶指导，对提级达标无望的D级企业纳入季节性错峰生产调控，每年11月到来年3月釆暖季期间实施季节性停产。各地（州、市）于2022年8月底前完成重点行业绩效定级，并将结果报自治区生态环境厅。 完善重污染天气应急预案。各地（州、市）要根据国家和自治区最新修订的《重污染天气应对工作指导意见》及时修订完善本地重污染天气应急预案。编制重污染天气应急减排清单和应急管控措施，做到涉气企业全覆盖，要细化落实到具体生产线、生产环节、生产设施，确保可操作、可监测、可核查，应急预案、减排清单于2022年8月底前报自治区生态环境厅审核备案。 加快提升空气质量预测预报水平，提高预测预报准确度，重点区域达到7天预测预报能力，构建“自治区-地（州、市）-县（市、区）”重污染天气应对三级预案体系，明确各级预案职责和政府部门责任分工，规范重污染天气预警、启动、响应、解除工作流程。完善重污染天气应急启动标准，位于同一区域的城市，要按照区域预警提示信息，及时釆取统一的应急响应措施，实施应急联动。 编制重污染天气应急预案。 符合 各地（州、市）制定本行政区域城市扬尘综合治理方案，加强扬尘精细化管控。加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任，全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视频监控设施，并接入当地监管平台。提高城市道路机械化清扫率，提升背街小巷清扫保洁力度，有效控制单位面积尘土残存量。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档并釆取防尘措施。 项目料场进行半封闭。 符合 7、与大气污染防治相关文件相符性分析 本项目与大气污染防治相关文件相符性分析见下表。 表1-7 与大气污染防治相关文件相符性分析 相关规范文件名称 主要要求内容 本项目相符性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告[2013年]第31号） （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目使用涂料为水性涂料，涂装废气微负压收集后经“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理后达标排放，与文件要求相符。 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号） 1、通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料……等，从源头减少VOCs产生。2、加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 3、工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 4、低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。 本项目使用涂料为水性涂料，从源头上减少VOCs产生，含VOCs的水性涂料储存于密闭的包装桶内，调漆、喷漆工序、晾干工序均在密闭喷漆房进行，废气处理措施为“过滤棉+二级活性炭吸附”装置与文件要求相符。 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2020]33号） 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。……督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目使用涂料为水性涂料，属于低VOCs含量的涂料，从源头削减了VOCs的产生。本项目使用涂料中VOC含量满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的要求，与文件要求相符。 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 本项目使用涂料为水性涂料，均采用密封桶装，存放于化学品库，与文件要求相符。 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率……除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。……按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。……将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。……企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 本项目调漆、喷漆、晾干工序均在密闭喷漆房进行，废气治理措施为“过滤棉+二级活性炭吸附”装置，本项目废气处理装置中废活性炭及时更换，与文件要求相符。 综上，本项目符合各大气污染防治相关文件的要求。 8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-8与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 要求 本项目情况 相符性分析 VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施专用场地；盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密封。 本项目涂料采用密闭桶装，储存于漆库中，漆库防风防雨防腐防渗；涂料在非取用状态保持密闭。 相符 液态VOCS物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。 本项目涂料采用密闭桶装包装，在转运过程中包装密闭。 相符 VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS产品，其使用过程用采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至废气收集系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。 本项目有机废气进入废气收集处理系统处理后排放。 相符 企业应建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。 本项目建立记录含VOCS原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息的台账，保存期限不少于3年。 相符 工艺产生的含VOCS废料（渣、液）应按照第五章、第六章的要求进行储存、转移和运输。盛装过VOCS物料的包装容器应加盖密闭。 本项目含有涂料的废水性漆包装桶加盖密闭后暂存于危废暂存库；有机废气处理过程产生的废活性炭、废过滤棉等收集后暂存于危废暂存库。 相符 VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 本项目有机废气经收集处理后可达标排放。 相符 企业厂区内VOCS无组织排放监控点浓度应满足表A.1中限值。 本项目有机废气经处理后可达标排放，厂界无组织监控点浓度满足限值要求。 相符 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 9、与产业政策相符性分析 本项目为钢结构件生产项目，不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。 本项目已取得新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会发展改革和经济促进局出具的登记备案证，（项目代码：2206-654004-04-01-471096）。 综上分析，本项目符合国家及地方产业政策中的相关规定。 10、规划选址相符性分析 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部新型建材产业园，项目区远离居民区，北侧为在建厂房，其余三面均为道路。地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图3。项目用地性质为工业用地，项目区地表无植被覆盖，业主已取得园区的入驻证明（见附件），证明符合园区规划，项目区周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，因此，项目选址符合环境保护的要求。 综上所述，本项目选址较合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 钢结构建筑具有强度高、质量小的特点，强度高、抗震性能好，并具有节能省地、可循环利用，建造和拆除时对环境污染较少等特点，被专家誉为21世纪的“绿色建筑”，经过在充分市场调研，钢结构需求旺盛。因此，正洋（霍尔果斯）钢结构工程有限公司决定投资5000万元，在霍尔果斯市南部新型建材产业园建设正洋（霍尔果斯）钢结构工程生产制造项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修订版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的有关规定，项目属于分类管理名录“三十、金属制品业33-66、结构性金属制品制造331中-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 二、本项目组成 本项目主体工程及公辅工程等组成情况见表2-1。 表2-1 建设项目工程组成一览表 类别 建设名称 建设内容 备注 主体工程 1#车间 剪板、钻孔、火焰下料、龙门焊、矫正、拼装、焊接、抛丸除锈 2#车间 剪板、钻孔 3#车间 火焰下料、龙门焊 4#车间 矫正、拼装、焊接、抛丸除锈 5#车间 喷漆、成品检测、入库 储运工程 原料区 50m2 位于1#车间内东南侧 成品区 50m2 位于5#车间内东侧 漆库 20m2 位于5#车间内西北侧 公用工程 供水系统 园区供水管网 排水系统 经化粪池处理后排入霍尔果斯南部产业园污水处理厂进一步处理 供电系统 接园区工业电网 环保工程 废气治理 本项目产生的废气为切割工序废气、焊接工序废气、抛丸工序废气、调漆、喷漆、晾干工序废气。 切割工序废气和焊接工序废气经集气罩+布袋除尘器（TA001）处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放；抛丸工序废气经自带除尘器处理后进入布袋除尘器（TA002）处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；调漆、喷漆、晾干工序废气。微负压收集后通过“过滤棉+二级活性炭”处理后由一根15m高排气筒（DA002）排放 废水治理 生活污水进入厂区内的防渗化粪池（容积50m3）处理后排入霍尔果斯南部产业园污水处理厂进一步处理 噪声 低噪音设备、基础减振、合理布局、厂房隔声等措施 固废 边角料、焊渣、废焊材、废钢丸、氧化皮及金属屑、除尘灰收集后外售；漆渣交由一般工业废物处置单位处理；废水性漆桶、废机油、废机油桶、废过滤棉、废活性炭收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门处置 1#车间东南侧设置危废暂存库，建筑面积20m2 三、本项目产品及产能 项目建成后全厂年可喷涂10000吨钢结构件。本项目主要产品及产能见表2-2。 表2-2 本项目产品及产能一览表 序号 产品名称 产能 年运行时间 备注 1 钢结构件 10000t/a 2400h 四、本项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要新增原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料名称 年消耗量 备注 1 Q355BH型钢 5000t/a 堆放于原料区 2 Q355BH平板 5000t/a 堆放于原料区 3 焊材 20t/a 箱装，储存于原料区 4 水性漆 25.1 20kg/桶，储存于漆库，最大储量2t 5 新鲜水 383.02m3/a 市政自来水管网供给 6 电 46.9万kWh/a 市政供电管网供电 本项目建成后全厂年可喷涂10000吨钢结构件，喷涂方式为1遍水性双组分环氧底漆，水性双组分环氧底漆膜密度取1.1g/cm3，附着率按80％计算，则水性双组分环氧底漆用量为25.1t/a，计算合理。具体见表2-4。 表2-4 本项目涂料用量分析表 喷涂工件 产能（件套/a） 涂料平均喷涂面积（m2） 总喷涂面积（m2） 涂料涂层厚度（μm） 漆膜 密度（g/cm3） 固份含量（%） 附着率（%） 面漆年用量（t/a） 钢结构件 10000 31.49 314900 40 1.1 69 80 25.1 根据建设单位提供，本项目使用的水性双组分环氧底漆成分见表2-5。 表2-5 本项目主要原辅材料成分表 序号 名称 组分 比例（%） 本项目取值（%） 1 水性双组分环氧底漆 固体份含量 （占69%） 重钙 20-30 27 云母氧化铁 20-30 27 水性环氧树脂 10-20 15 挥发份含量 （占11%） 乙二醇单丁醚 1-10 5.5 助剂 1-10 5.5 水（占20%） 水 10-20 20 本项目原辅材料理化性质、危险特性及毒性毒理见表2-6。 表2-6 主要原辅材料理化性质、毒性一览表 编号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 1 重钙 重质碳酸钙，简称重钙，化学式为CaCO3，通常为白色，相对密度为2.7~2.9，重质碳酸钙的沉降体积：1. 2~1. 9ml/ g，比表面积为1.2m/g 左右；重质碳酸钙由于颗粒大、表面光洁、比表面积小，因此吸油值较低，为48ml/ 100g 左右。 不燃 / 2 云母氧化铁 黑紫色薄片状结晶粉末。相对密度4.7～4.9。化学稳定性好。对阳光反射力强，可以减缓漆膜老化，是较好的防锈颜料。附着力强。 不易燃 / 3 水性环氧树脂 水性环氧树脂可分为阴离子型树脂和阳离子型树脂，阴离子型树脂用于阳极电沉积涂料，阳离子型树脂用于阴极电沉积涂料。水性环氧树脂的主要特点是防腐性能优异，除用于汽车涂装外，还用于医疗器械、电器和轻工业产品等领域。 易燃 / 4 乙二醇单丁醚 有机化合物，化学式C6H14O2，为无色透明液体，溶于水、丙酮、苯、乙醚、甲醇、四氯化碳等有机溶剂和矿物油，密度：0.902g/cm3，熔点：-70℃，沸点：171℃。 易燃 低急性毒性，大鼠LD50为2.5g/kg 5 助剂 涂料助剂，又称油漆辅料，系配制涂料的辅助材料，能改进涂料性能，促进涂膜形成。种类很多，包括催干剂、增韧剂、乳化剂、增稠剂、颜料分散剂、消泡剂、流平剂、抗结皮剂、消光剂、光稳定剂、防霉剂、抗静电剂（见塑料助剂）等，其中用量最大的是催干剂和增韧剂。 易燃 低毒 根据涂料厂家提供的涂料VOC检验报告，本项目使用的涂料中VOC含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）表1的限量值要求，详见表2-7。 表2-7 本项目涂料中VOC含量达标性分析 原辅材料类别 VOC限值依据 VOC限值 本项目涂料中VOC含量 判定 水性中灰漆 （GB/T38597-2020）表1中VOC限量值 ≤250g/L 110g/L 达标 （GB30981-2020）表1中VOC限量值 ≤300g/L 110g/L 达标 五、本项目主要生产设备 本项目主要生产及辅助生产设备见表2-7。 表2-7 主要生产及辅助生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 1 多功能埋弧焊机 DMM50 3 2 直流弧焊机 ZX7-400T 30 3 悬臂式电渣焊机 XZHB15 2 4 数控楼承板机 1 5 数控火焰直条切割机 CNG-5000 2 6 闸式剪板机 1 7 伺服CZ一体机 80/120-300# 2 8 辊道通过式抛丸清理机 1 9 汽车衡 3.18米100吨 1 10 数控等离子火焰切割机 1 11 喷涂机 2 12 矫正机 1 13 钻床 1 六、本项目涂料平衡分析 本项目在标准厂房内设置1间喷漆房，调漆、喷漆、晾干均在喷漆房内进行。根据建设单位提供，涂装工序中涂料利用率约为80%，即喷漆过程80%固态组份覆盖在工件表面成为涂层，20%固态组份在喷涂过程中损耗，损耗中50%固态组份作为漆渣沉降地面，50%固态组份作为漆雾有组织收集处理。 本项目喷漆房为密闭设计，产生的废气微负压收集送入废气处理装置中处理，除人员进出、物料运输之外，其余时间废气可以被全部收集。喷漆房内喷漆工序集中布置，喷漆房内物料进出时间较短，漆雾、有机废气的收集效率按95%核算，漆雾及有机废气采用1套“过滤棉+二级活性炭”装置进行处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放，漆雾处理效率为90%、二级活性炭吸附有机物效率80%。 本项目涂料中各组分见表2-8。 表2-8 涂料组分一览表 物料名称 年耗量（t/a） 固体份 挥发份（以非甲烷总烃计） 水份 比例（%） 含量（t/a） 比例（%） 含量（t/a） 比例（%） 含量（t/a） 水性双组分环氧底漆 25.1 69 17.319 11 2.761 20 5.02 本项目按照水性双组分环氧底漆：水=5:1的比例进行调漆，调漆在喷漆房内进行，调配后的涂料物料平衡见表2-9。 表2-9 本项目涂料物料平衡表 投入（t/a） 产出（t/a） 物料名称 投入量 种类 产出量 涂料 25.1 进入产品 工件附着（漆膜） 13.855 其中 固体份 17.319 涂装废气（包括调漆废气、喷漆废气、晾干废气） 非甲烷 总烃（2.761） 有组织排放 0.525 挥发份 2.761 无组织排放 0.138 水份 5.02 二级活性炭吸附 2.098 新鲜水 5.02 漆雾（1.732） 有组织排放 0.165 无组织排放 0.087 过滤棉附着 1.480 漆渣 1.732 挥发水份 10.04 合计 30.12 合计 30.12 图2-1 本项目涂料平衡图 单位：t/a 八、本项目水平衡分析 项目劳动定员为42人，工作天数为300天。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》北疆伊阿塔区农村地区用水每人每天用水量为30升计，则年生活用水量为378m3。排水量按用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为302.4m3/a。 本项目水性漆按照水性双组分环氧底漆：水=5：1进行调配，水性双组分环氧底漆使用量为25.1t/a，则水性漆调漆用水量为5.02t/a。 综上所述，本项目新鲜水用量为383.02t/a，本项目营运期水平衡图见图2-3。 图2-2 项目水平衡图 单位：t/a 九、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员42人，工作制度为1班工作制度，每班8小时，年工作300天。 十、本项目平面布置 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部新型建材产业园，项目建设5座标准厂房，其中1#车间位于厂区西侧，主要用于剪板、钻孔、火焰下料、龙门焊、矫正、拼装、焊接、抛丸除锈等工序，1#车间东南侧分别为原料区及危废暂存库；2#车间位于园区西南侧，主要用于剪板、钻孔；2#北侧为3#车间，主要用于火焰下料、龙门焊；3#车间东侧为4#车间，主要用于矫正、拼装、焊接、抛丸除锈；4#车间南侧为5#车间，主要用于喷漆、成品检测、入库，内设漆库、喷漆房及成品区。 本项目平面布置情况详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 一、生产工艺流程及产污环节图 图2-3 本项目生产工艺流程及产污环节图 二、生产工艺流程及产污环节简述 ①下料：通过数控火焰直条切割机、闸式剪板机、数控等离子火焰切割机等对外购的钢板、型钢进行下料，以得到相应规格的工件。该工序会产生G1下料烟尘、S1金属废料和N噪声。 ②龙门焊：下料后工件需先使用多功能埋弧焊机进行龙门焊，该工序会产生G2焊接烟尘、S2废焊材和N噪声。 ③矫正：龙门焊后初步成形的钢结构件需用矫正机进行矫正，同时去除钢材的内因力，以防变形。该工序会产生N噪声。 ④钻孔：使用钻床等设备对钢结构件进行钻孔。该工序产生S1金属废料和N噪声。 ⑤拼装：为增强钢结构件的支撑力，由人工在钢结构件结合体的公共垂直面上增加一块加强板，再进行下一步焊接。 ⑥焊接：钢结构件初品通过焊接设备进行焊接，使钢结构件更加牢固，焊接方式为气保焊，消耗焊材。该工序会产生G2焊接烟尘、S2废焊材和N噪声。 ⑦抛丸：利用辊道通过式抛丸清理机将焊接好的钢结构件进行抛丸，抛丸的作用是去除金属工件表面的锈层、氧化皮、焊渣，增加工件表面的粗糙度，消除工件的内应力，强化工件增加使用寿命。该工序会产生G3抛丸粉尘和N噪声。 ⑧喷漆：项目生产的钢结构件送入喷漆房内进行喷涂，项目调漆、喷漆、晾干工序均在密闭喷漆房内进行，晾干后的钢结构件经检验合格后暂存于成品存放区。该工序主要产生调漆废气G4、喷漆废气G5、晾干废气G6、漆渣S3、废水性漆包装桶S4和噪声N。 ⑨检验入库：经过检验后的钢结构件放置在成品存放区待售。 三、产污情况 本项目营运期生产工序产污环节汇总见表2-10。 表2-10 本项目生产工序产污环节汇总一览表 类型 污染源 产污环节 主要污染物 废气 G1下料烟尘 切割下料 颗粒物 G2焊接烟尘 焊接 颗粒物 G3抛丸粉尘 抛丸 颗粒物 G4调漆废气 调漆 非甲烷总烃 G5喷漆废气 喷漆 颗粒物、非甲烷总烃 G6晾干废气 晾干 非甲烷总烃 固废 S1金属废料 切割下料、钻孔 金属 S2废焊材 焊接 焊渣 S3漆渣 喷漆 漆渣 S4废水性漆包装桶 调漆 水性双组分环氧底漆、废水性漆包装桶 S5废活性炭 废气处理 有机物、废活性炭 S6废过滤棉 废气处理 有机物、废过滤棉 噪声 N设备噪声 各生产工序 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，用地范围内不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 （1）区域环境空气质量达标判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形，气候条件相近的环境空气质量相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据。站点编号：27054A，站点类型：城市点。 表3-1 区域空气质量现状评价一览表 评价 因子 年评价指标 现状浓度 标准限值 占标率% 达标情况 （μg/m3） （μg/m3） SO2 年平均 10.07 60 16.8 达标 24h的第98百分位数 7 150 4.7 达标 NO2 年平均 28.01 40 70.0 达标 24h的第98百分位数 56 80 73.8 达标 CO 24h的第95百分位数 4.9 4000 0.1 达标 O3 最大8h平均值的第90百分位数 44 160 27.5 达标 PM2.5 年平均 38.55 35 110.0 超标 24h的第95百分位数 176 75 234.7 超标 PM10 年平均 64.5 70 92.1 达标 24h的第95百分位数 190 150 126.7 超标 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.1%，超标倍数为0.10倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.7%，超标倍数为1.35倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.7%，超标倍数为0.27倍。因此区域为大气环境质量非达标区。超标主要原因与当地气候干燥，风沙大等自然因素有关。 （2）特征污染物现状数据 本项目主要特征污染物为TSP、非甲烷总烃，本次评价建设单位委托新疆普京检测有限公司对项目区西南侧进行了补充监测（监测报告编号：普京环检字2023-1089-01号）。 ①采样时段、次数及频率 监测时间为2023年8月30日～2023年9月1日，连续3天，TSP1次/天，非甲烷总烃4次/天。 ②评价标准 根据项目所在区域的环境功能区划，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-3012）及修改单中二级标准限值，非甲烷总烃小时平均值参照《大气污染物综合排放标准详解》中环境空气浓度限值的要求。大气环境质量评价所执行的标准值见表3-2。 表3-2 大气环境质量评价所执行的标准值 污染物 浓度限值（mg/m³） 标准来源 日平均 小时平均 年平均值 非甲烷总烃 - 2.0 - 《大气污染物综合排放标准详解》 TSP 0.3 - 0.2 《环境空气质量标准》（GB3095-3012）及修改单 ③评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物补充监测数据的现状评价要求，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m³）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m³）。 ④监测及评价结果 表3-3 评价区域环境空气质量现状评价结果 监测项目及 监测日期 监测及评价结果 非甲烷总烃（mg/m³） Pi TSP Pi 项目区西南侧 2023年8月30日 0.78 39% 0.148 49% 1.03 51.5% 1.00 50% 0.99 49.5% 2023年8月31日 0.94 47% 0.144 48% 0.61 30.5% 0.78 39% 0.70 35% 2023年9月1日 0.74 37% 0.140 47% 0.64 32% 0.63 31.5% 0.54 27% 由上表可见，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值的要求，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-3012）及修改单二级标准限值。 2、地表水环境质量现状调查与评价 项目产生的生活污水经化粪池处理后排入霍尔果斯南部产业园污水处理厂进一步处理，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中可知，本项目属间接排放，评价等级为三级B，不开展区域污染源调查及预测。项目区周边无地表水系，无需对地表水现状进行评价。 3、声环境质量现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目区东侧遥感地图显示有居民聚居院落，经现场勘察该处居民聚居院落已拆迁，厂址周边50m范围内无噪声环境敏感目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 4、地下水、土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 生态环境质量现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目不属新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，根据现场调查，项目区周围生态群落较为简单，区域内没有发现濒临灭绝、珍稀植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部新型建材产业园。本项目主要保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境（厂界外500m范围） 居民区（待拆迁） 80.477695° 44.106977° 居民 约80人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 NW 345 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 环境功能 声环境 项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标 （GB3096-2008）3类 地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水敏感目标 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 生态环境 无环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准 本项目漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。同时厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物 有组织排放 无组织排放 执行标准 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 监控浓度限值(mg/m3) 监控 位置 颗粒物 120 3.5 1.0 周界外浓度最高点 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） NMHC 120 10 4.0 / / 10（监控点处1h平均浓度值） 在厂房外设置监控点 厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。 / / 30（监控点处任意一次浓度值 二、水污染物排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级中标准（单位：mg/L） pH COD BOD5 氨氮 SS 6-9 ≤500 ≤300 -- ≤400 三、噪声排放标准 本项目运营期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 四、固体废物排放标准 项目运营期一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”确定的总量控制指标因子为NOX、VOCS、COD、NH3-N。 本项目污染物排放总量控制和考核指标如下： （1）大气污染物： 项目申请的大气污染物总量指标：VOCs（以非甲烷总烃计）0.525t/a。 （2）废水污染物：生活污水经化粪池处理后排入霍尔果斯南部产业园污水处理厂进一步处理，CODcr、NH3-N指标纳入霍尔果斯南部产业园污水处理厂总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部新型建材产业园，项目租赁园区内标准厂房，仅进行简单的设备安装。无施工废水产生，施工期均不在厂区内食宿，项目施工期生活废水产生量较小，生活废水依托周边企业卫生间，对环境影响较小。。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响分析和保护措施 1、正常工况废气源强核算 （1）废气污染源及污染物 本项目废气为切割、焊接工序废气，污染物为颗粒物；抛丸工序废气污染物为颗粒物；调漆、喷漆、晾干工序废气为非甲烷总烃。 （2）废气污染源核算 生产车间设有切割工序、焊接工序、抛丸工序，根据拟建情况，切割工序废气和焊接工序废气经集气罩+布袋除尘器（TA001）处理，抛丸工序经自带除尘器处理后进入布袋除尘器（TA002）处理，以上废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。 ①切割、焊接工序废气 本项目生产过程中切割工序会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业行业系数手册-04下料中等离子切割工艺产物系数：1.10千克/吨-原料，本项目切割工序板材使用量为10000t/a，则切割工序颗粒物产生量为11t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业行业系数手册-09焊接中埋弧焊工艺产物系数：9.19千克/吨-原料，本项目焊丝的使用量为20t/a，则焊接产生的烟尘量为0.184t/a。 综上所述，本项目切割、焊接工序颗粒物总产生量为11.184t/a，切割工序废气及焊接废气经集气罩+布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率90%，工作时间为2400h/a，风机风量10000m3/h，则有组织产生量为10.066t/a，产生浓度为419.42mg/m3，布袋除尘器除尘效率为95%，则有组织排放量为0.503t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度为20.96mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）标准限值要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。 切割、焊接工序集气罩未收集部分为车间无组织排放，无组织颗粒物排放量为1.118t/a，排放速率为0.466kg/h。 ②抛丸工序废气 焊接完成进行喷漆前构件需进行表面抛丸清理，抛丸清理主要是对生产制作进程中产生的锈蚀、焊疤进行修磨、清理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业行业系数手册-06预处理中抛丸工艺产污系数：2.19千克/吨-原料，原料约为10000t/a，则生产车间抛丸工序废气产生量为21.9t/a。 抛丸工序废气经自带除尘器处理后进入布袋除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，风机风量20000m3/h，抛丸机收集效率100%，工作时间为2400h/a，有组织产生量为21.9t/a，产生浓度456.25mg/m3，布袋除尘器去除效率95%，则有组织颗粒物排放量为1.095t/a，排放速率为0.456kg/h，排放浓度为22.81mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）标准限值要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。 ③调漆废气、喷漆废气、晾干废气。 本项目在标准厂房内设置1间喷漆房，项目调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房内进行。本项目喷漆房为密闭设计，喷涂废气（包括调漆、喷漆、晾干废气）微负压收集后经1套“过滤棉+二级活性炭”装置处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放。 根据喷漆房废气处理设备风量计算方法：设备风量=喷漆房体积×常数（60~100）（本项目常数取60），本项目喷漆房长15m，宽5m，高3m，经计算喷漆房所需风量为13500m3/h，本项目设计风量为15000m3/h。 根据工程分析和涂料物料平衡分析可知，本项目漆雾（颗粒物）产生量为1.732t/a、非甲烷总烃产生量为2.761t/a，废气收集效率按95%，则漆雾（颗粒物）收集量为1.645t/a、非甲烷总烃收集量为2.623t/a，漆雾处理效率为90%、二级活性炭吸附有机物效率80%，则颗粒物有组织排放量约为0.165t/a、排放速率为0.069kg/h、排放浓度为4.58mg/m3，非甲烷总烃有组织排放量为0.525t/a、排放速率为0.219kg/h、排放浓度为14.58mg/m3。 根据工程分析和涂料物料平衡分析可知，本项目漆雾（颗粒物）无组织排放量为0.087t/a、非甲烷总烃无组织排放量为0.138t/a。 本项目有组织废气的产生及排放状况见表4-1，本项目无组织废气排放源强见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目有组织废气排放源强表 排放源 排气量(m3/h) 产污 环节 污染物 种类 产生情况 治理措施 是否为可行技术 收集效率（%） 去除率(%) 排放情况 工作时间h/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a DA001 10000 切割、焊接 颗粒物 419.42 4.19 10.066 布袋除尘器 是 90 95 20.96 0.21 0.503 2400 20000 抛丸 颗粒物 456.25 9.125 21.9 布袋除尘器 是 100 95 22.81 0.456 1.095 2400 DA002 15000 调漆、喷漆、晾干工序 颗粒物 45.69 0.69 1.645 过滤棉+二级活性炭吸附 是 95 90 4.58 0.069 0.165 2400 非甲烷总烃 72.86 1.09 2.623 95 80 14.58 0.219 0.525 表4-2 本项目无组织废气排放源强表 污染源位置 产污环节 污染物种类 无组织排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 面源面积(m2) 面源高度(m) 标准厂房 下料、焊接、抛丸工序、调漆、喷漆、晾干工序 颗粒物 1.205 0.502 22409.97 8 非甲烷总烃 0.138 0.058 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、非正常工况废气源强 本项目非正常排放以下情况发生时考虑：①两级活性炭吸附装置故障，去除效率降低，净化效率按50%计算。②各项除尘设施发生故障（滤筒破损、布袋破损、）净化效率降低，除尘效率按照50%计算，非正常情况下，单次持续时间为1h，年发生频次为1/次，非正常情况下，立即停产维修。 表4-3 非正常工况废气污染源排放情况一览表 污染源名称及编号 年排放小时数 排放 工况 污染物 非正常排放浓度(mg/m3) 非正常排放量(kg) DA001 1h/a 非正常 切割、焊接颗粒物 419.42 4.19 抛丸颗粒物 456.25 9.125 DA002 1h/a 非正常 颗粒物 45.69 0.69 非甲烷总烃 72.86 1.09 3、排放口设置情况 本项目建成后排放口设置情况见表4-4。 表4-4 本项目排放口基本情况 名称及编号 类型 地理坐标 排放源参数 污染物种类 排放标准 经度 纬度 高度（m） 内径（m） 温度(℃) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) DA001 一般排放口 80.482266 44.108152 15 0.5 20 颗粒物 120 3.5 DA002 一般排放口 80.485324 44.108243 15 0.5 20 颗粒物 120 3.5 非甲烷总烃 120 10 4、废气防治措施分析 ①切割、焊接、抛丸工序治理措施可行性 本项目抛丸废气主要为颗粒物，脉冲布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用，滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。在各种除尘装置中，脉冲布袋除尘器是除尘效率很高的一种，一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1um的微粒效率可达99%以上。 脉冲布袋除尘器的工作原理：利用含尘气流通过滤袋纤维时产生的筛滤、碰撞、钩住、扩散、静电和重力6种效应来阻挡粉尘，其中以筛滤效应为主，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀地进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出。当某个室需要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均有专门的清灰程序控制器控制，自动连续进行。 布袋除尘器为高效除尘设备，因此，本项目采取布袋除尘器处理废气可行。 ②调漆、喷漆、晾干工序治理措施可行性 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目喷涂废气采用“过滤棉+二级活性炭”装置处理，废气污染防治措施属于可行技术。 “过滤棉+二级活性炭吸附”装置主要由2大部分组成：过滤系统、二级活性炭吸附系统，主要技术原理如下： 废气首先经过过滤棉，有效去除水分、颗粒物、杂质、灰尘，使进入吸附设备的废气含尘浓度小于1mg/m³，避免堵塞活性炭孔道，同时具有均流、稳压、过滤的作用（即静压箱的效果）。 二级活性炭吸脱附系统由2个活性炭吸附箱、驱动电机、吸附风机、脱附风机等组成，工作过程如下：蜂窝型活性炭箱在常温下工作，低浓度、大风量的废气被引风机连续不断地吸入到吸附区，废气中的VOCs被蜂窝型活性炭吸附，吸附后的净化气体直接排放。 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相重的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相一气相间界面发生的物理过程。 蜂窝活性炭具有应用范围广，吸附性能强，机械高度强的特点，被广泛的应用于各类气相的回收及净化、催化剂触媒载体、溶剂回收及水质的净化处理等。空气净化就是利用活性炭对空气中有毒气体具有高强吸附能力的原理（1克空气净化专用活性炭的微孔展开面积可达近300-1000m2，活性炭的吸附容量为自身重量30%的化学有机气体和异味，但实际运行为确保有机废气经过活性炭层后达标排放，二级活性炭的吸附容量取15%）通过强迫室内废气经过净化器内部活性炭滤层，对废气和异味进行有效的吸附，从而达到净化废气的目的。 综上，本项目所采取的废气治理设施为成熟、可行技术。 5、废气环境影响分析 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部新型建材产业园，项目区环境空气质量不达标，本项目周围50m范围内无敏感目标，根据工程分析，项目运行过程中产生的废气经处理后由15m高排气筒达标排放；无组织废气经加强通风，厂界达标。由于项目有组织、无组织废气排放量相对较小，对周围大气环境目标的贡献值也较小，因此，项目运行总体上不会改变区域大气环境质量。 6、污染源监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）制定项目废气监测要求如下： 表4-5 项目废气监测要求一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 废气 切割、焊接、抛丸工序排气筒DA001 颗粒物 1次/年 调漆、喷漆、晾干工序排气筒DA002 颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 】 厂界 非甲烷总烃 1次/半年 颗粒物 1次/半年 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 二、运营期水环境影响分析和保护措施 （1）废水产生情况 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入霍尔果斯南部产业园污水处理厂进一步处理。 废水产生、治理、排放情况见表4-6。 表4-6 本项目废水产生、治理、排放情况一览表 废水产污环节 污染物种类 产生情况 治理工艺 去除效率% 排放情况 是否可行 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 生活污水302.4m3/a pH 6~9 / 化粪池 / 6~9 / 可行 COD 350 0.106 20.0 280 0.085 BOD5 180 0.054 16.7 150 0.046 SS 250 0.076 28.0 180 0.054 NH3-N 35 0011 14.3 30 0.009 TN 45 0.014 11.1 40 0.012 TP 4 0.001 25.0 3 0.0009 （2）废水排放口基本情况 本项目外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及霍尔果斯南部产业园污水处理厂进水水质要求（COD≤400mg/L、BOD5≤200mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤4mg/L、SS≤200mg/L、pH值6-9），定期清运至霍尔果斯南部产业园污水处理厂集中处理。 （3）废水监测计划 表4-7 废水监测计划一览表 项目 工序/监测点位 监测因子 监测频率 监测依据 废水 总排口 pH、COD、BOD5、NH3、TN、TP、流量 1次/年 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020） （4）依托集中污水处理厂处理的可行性分析 霍尔果斯南部产业园污水处理厂已取得《霍尔果斯南部产业园污水处理厂环境影响评价报告书的审查意见》，经核实，2023年4月26日通过《霍尔果斯南部产业园污水处理厂竣工环境保护验收》，正在申报排污许可，待本项目建成后产生的生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入园区排水管网，最终进入霍尔果斯南部产业园污水处理厂处理。 霍尔果斯南部产业园污水处理厂位于霍尔果斯市南部产业园南侧，西侧距离霍都线（S213）2.4km，于2020年7月建设完成并投入运行，接受处理南部产业园区生产、生活污水。近期设计处理规模为1×104m3/d，远期设计规模为2×104m3/d，污水处理厂采用“格栅+曝气沉砂池+水解酸化+CASS+深度处理+高级氧化催化（臭氧）+消毒池”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，同时满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1基本控制项目及限值，作为园区绿化、杂用及下游荒漠生态植被恢复用水。 本项目生活污水产生量为1.008m3/d（302.4m3/a），占污水厂处理负荷的0.01%，满足污水厂负荷。因此，霍尔果斯南部产业园污水处理厂有能力接纳本项目所产生的生活污水。 三、运营期声环境影响分析和保护措施 （1）污染源分析 本项目运营期噪声为生产设备噪声，其设备噪声值为70~80dB（A）。项目采取了基础减振、厂房隔声等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响。 表4-8 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 噪声源名称 噪声源强 /dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段(h/d) 建筑物插入损失dB(A) 建筑物外噪声/dB(A) 距建筑物距离/m X Y Z 1 生产车间 多功能埋弧焊机 70 基础减振、厂房隔声 57 70 1 14 57.08 8 20 37.08 1 2 直流弧焊机 70 62 65 2 17 60.39 8 20 40.39 1 3 悬臂式电渣焊机 70 52 75 3 20 48.98 8 20 28.98 1 4 数控楼承板机 70 67 60 1 24 42.39 8 20 22.39 1 5 数控火焰直条切割机 80 66 62 1 25 42.04 8 20 22.04 1 6 闸式剪板机 70 71 55 1 20 43.98 8 20 23.98 1 7 伺服CZ一体机 70 64 62 3 19 44.42 8 20 24.42 1 8 辊道通过式抛丸清理机 80 63 61 3 17 45.39 8 20 25.39 9 汽车衡 70 45 80 2 17 65.39 8 20 45.39 1 10 数控等离子火焰切割机 80 52 75 2 20 43.98 8 20 23.98 1 11 喷涂机 70 53 74 2 19 44.42 8 20 24.42 12 矫正机 80 67 60 1 24 52.39 8 20 32.98 1 13 钻床 80 71 55 1 20 53.98 8 20 33.98 1 注：以厂界西南角为原点，以东西向为X轴，南北向为Y轴，垂直方向为Z轴，以此确定空间相对位置。 （2）污染排放及达标情况分析 本次评价以本项目厂界为评价点，预测项目噪声对各评价点的贡献值，以噪声贡献值作为本项目的噪声值。采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式进行预测，计算只考虑几何发散衰减，不考虑空气吸收、屏蔽效应等影响较小的衰减。 点衰减模式为： Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 噪声叠加： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 项目按照噪声预测模式及选取参数，结合噪声源到各预测点距离，计算项目实施后对四周厂界和敏感点的噪声预测值。 表4-9 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点名称 预测时段 贡献值 标准值 达标情况 东厂界 昼间 45.6 65 达标 南厂界 昼间 41.6 65 达标 西厂界 昼间 44.4 65 达标 北厂界 昼间 48.1 65 达标 本项目噪声采取基础减振和厂房隔声措施，针对风机采取远离厂界布置，再经距离衰减后，通过以上减噪降噪措施后，本项目车间边间噪声最大贡献值48.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求，即：昼间≤65dB（A）。 （3）监测计划 依据国家颁发的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定噪声的监测计划。本次评价要求建设单位依据《排污单位自行监测技术指南》等相关规范，并结合后续出台的行业排污许可证申领与核发技术规范要求的监测项目和频次。 表4-10 项目建成后监测因子、点位及频率一览表 监测点位 监测因子 执行标准 监测频率 厂界外1m Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 4次/年 1次/季度 因此，采取相应措施后，本项目对区域声环境质量影响较小。 四、固体废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的固体废物主要为切割工序产生的边角料，焊接工序产生的焊渣、废焊材，抛丸工序产生的废钢丸、氧化皮及金属屑，调漆、喷漆工序产生的漆渣、废水性漆桶，生产过程产生的废机油、废机油桶，布袋除尘器产生的除尘灰、废气治理设施产生的废过滤棉、废活性炭，职工生活垃圾。 （1）一般固体废物 ①边角料产生量为约为原料用量的0.1%，项目原料用量为10000t/a，则边角料产生量为10t/a，收集后外售。 ②焊接过程中会产生部分焊渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报，许海萍、刘琳等，2010年9月，第32卷第3期），焊渣产生量=焊材使用量×(1/11+4%)，本项目焊材使用量为20吨，则焊渣产生量为2.62t/a，收集后外售综合利用。 ③废焊材产生量根据企业提供资料，约为焊材使用量的1%，焊材使用量为20吨，则废焊材产生量约为0.20t/a，收集后外售。 ④抛丸工序产生的废钢丸、氧化皮及金属屑。废钢丸产生量为1.0t/a，氧化皮及金属屑产生量为2.0t/a，收集后外售。 ⑤除尘灰产生量为30.368t/a，集中收集后外售。 ⑥根据物料平衡，项目水性漆中固份含量的10%在调漆、喷漆过程中散落至地上成为漆渣，漆渣产生量为1.732t/a，经查《国家危险废物名录（2021年版）》，水性漆漆渣属于一般工业固体废物，交由一般工业废物处置单位处理。 （2）危险废物 ①根据物料平衡计算，本项目被活性炭的吸附的废气量为2.098t/a。1吨活性炭吸附0.4吨VOCs计算，本项目年需活性炭量为5.245t，每月更换一次，则产生的废活性炭量为7.343t/a，属于危险废物，废物类别HW49其他废物，危废代码900-039-49，暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位运输与处置。 ②两级活性炭吸附装置在进口处填充有过滤棉，过滤棉填充量为0.002t，经查《国家危险废物名录（2021年版）》，废过滤棉属于危险废物HW49其他废物，废物代码为900-041-49，过滤棉每季度更换一次，则废过滤棉产生量为0.008t/a。 ③废水性漆桶产生量为0.02t/a；废机油桶（HW49，900-041-49）产生量为0.005t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版），废水性漆桶、废机油桶危废代码均为900-041-49，收集后暂存危废暂存库，定期交由有资质单位处置。 ④废机油（HW08，900-249-08）产生量为0.2t/a；收集后暂存危废暂存库，定期交由有资质单位处置。 （3）职工生活垃圾 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为6.3t/a，集中收集后交由环卫部门统一处理。 表4-11 本项目固体废物汇总一览表 序号 污染源 固废名称 产生量（t/a） 类别 处置方式 1 切割、钻孔 边角料、金属屑 10 一般固废 代码：99其他废物900-999-99-（0001） 收集后外售 2 焊接 焊渣 2.62 代码：99其他废物900-999-99-（0002） 3 废焊材 0.20 代码：99其他废物900-999-99-（0003） 4 除尘装置 除尘灰 30.368 代码：99其他废物900-999-99-（0004） 5 抛丸工序 废钢丸 1.0 代码：99其他废物900-999-99-（0005） 6 氧化皮及金属屑 2.0 代码：99其他废物900-999-99-（0006） 收集后外售 7 调漆、喷漆及晾干过程 漆渣 1.732 代码：99其他废物900-999-99-（0007） 交由一般工业废物处置单位处理 废水性漆桶 0.02 危险废物（HW49） 危废代码：900-041-49 收集后暂存危废暂存库，定期交由有资质单位处置 8 生产过程 废机油 0.2 危险废物（HW08） 危废代码：900-249-08 收集后暂存危废暂存库，定期交由有资质单位处置 废机油桶 0.005 危险废物（HW49） 危废代码：900-041-49 9 两级活性炭吸附装置 废活性炭 7.343 危险废物（HW49） 废物代码：900-039-49 废过滤棉 0.008 危险废物（HW49） 危废代码：900-041-49 10 职工生活 生活垃圾 6.3 / 收集后交由环卫部门统一处理 表4-12 本项目危险废物情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 更换周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-039-49 7.343 废气治理设施 固态 非甲烷总烃 有机物 1年 T/In 危废暂存库暂存，资质单位处置 2 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.008 固态 非甲烷总烃 有机物 1季 T 3 废水性漆桶 HW49 900-041-49 0.02 调漆、喷漆工序 固态 非甲烷总烃 有机物 1年 T/In 4 废机油 HW08 900-249-08 0.2 生产过程 液态 石油类 / 1年 T，I 5 废机油桶 HW49 900-041-49 0.005 固态 石油类 / 1年 T/In 表4-13 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积（m2） 贮存 方式 贮存周期 1 危废暂存库 废活性炭 HW49 900-039-49 车间内 20 容器密封储存 1年 2 废过滤棉 HW49 900-041-49 3 废水性漆桶 HW49 900-041-49 4 废机油 HW08 900-249-08 5 废机油桶 HW49 900-041-49 危废暂存库建设要求：项目区设置1间危废暂存库，建筑面积约为20m2。危险废物贮存间的建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定的要求和环保验收要求建设危险废物贮存间。 一般规定： 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7 cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗，防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面:采用不同防渗，防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 表4-14 危废暂存库及储存容器标签示例 场合 样式 要求 室外 （粘贴于门上或悬挂） 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：30cm×18.6cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 警告标志外檐2.5cm 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所 粘贴于危险废物储存容器 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：15×15cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 室内（粘贴于墙壁或悬挂） 1、尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 底色：醒目的黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 综上所述，本项目固体废物、危险废物能全部合理处置，不会对区域环境产生明显影响。 五、土壤和地下水治理措施及环境影响分析 本项目生产单元不存在地下水、土壤污染途径，本项目车间地面已硬化处理，危废暂存库地面采取防腐防渗处理。为防止项目的生产运行对区域地下水环境造成不利影响，依据污染物产生及处理的过程、环节，结合项目总平面布置情况，将场区分为一般防渗区和重点防渗区。分区渗措施如下： ①重点防渗区：危废暂存库、油漆存储区采取严格防渗措施，使其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数不大于10-10cm/s；或参照GB18598执行。 ②一般防渗区：生产车间、库房、化粪池为一般防渗区，采用地面硬化处理，加强防渗措施日常维护，使防渗措施渗透系数不大于10-7cm/s；或参照GB16889执行。 综上所述，根据本次评价要求，项目从一般污染防渗分区的地面防渗措施到建构筑物防渗措施均根据相关规范提出了相关要求，提出的防渗措施技术比较成熟，对重点防渗区域提出的防渗要求达到了《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）等相关规范的防渗标准，一般污染防治分区也达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗标准，防渗级别高，要求较严格，厂区防渗分区明确，从具体防渗措施看，能够达到保护地下水环境的目的，因此总体上项目的地下水、土壤污染防范措施可行。 六、生态 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部新型建材产业园，不在国家级生态红线和伊犁州生态管控区域范围内，不需要设置生态保护措施。 七、环境风险影响分析 1、危险物质及风险源分布 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目建成后全厂涉及危险物质主要为水性漆、机油、危险废物，全厂危险物质使用量及临界量见表4-15。 表4-15 全厂危险物质使用量及临界量 危险单元 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 危险物质Q值 化学品仓库 机油 0.1 2500 0.00004 漆库 水性漆 1.0 50 0.02 危废暂存库 废水性漆桶、废机油、废机油桶、废过滤棉、废活性炭 6.136 50 0.12272 总计 0.32276 注：水性漆、机油、危险废物临界量数据来源于（HJ169-2018）附录B。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1危险物质及工艺系统危险性P分级”的“C.1.1危险物质数量与临界量比值Q”可知，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，对比评价工作等级判定表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 （1）大气环境风险识别：项目废气处理装置故障，污染大气环境； （2）地下水环境风险识别：危险废物、水性漆等泄露污染地下水和土壤环境。 3、环境风险防范措施 （1）火灾风险防范措施 本项目运营后建设单位应把物料贮存和喷漆房的防爆防火工放在首位，确保喷漆房、危废暂存库、漆库不发生火险。 ①本项目要进行合理设计和规划，项目各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求； ②建议本项目投产前要检查喷漆房、漆库、危废暂存库的消防设施；同时，本项目运营后应进行定期消防检查； ③危废暂存库、漆库和喷漆房应设有较为完善的消防系统； ④设置火灾报警系统：在本项目喷漆房、漆库、危废暂存库等容易发生火灾区域设置通用火灾报警控制器； ⑤加强工艺系统的自动控制、监测报警的应用，同时应加强对系统设备和密封元件的维护保养，加强喷漆工艺操作人员安全培训； ⑥喷漆房、漆库、危废暂存库周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。 （2）废气处理装置故障风险防范措施 废气处理装置在设计、施工时，应严格按照工程设计规范进行，选用标准管材，保证焊缝质量及连接密封性，并做防腐处理。严格岗位管理，保证废气处理装置正常运行。加强治理设施的运行管理和日常维护，若发现废气处理装置异常应立即检查，找出原因及时维修，必要情况下停止生产。 （3）泄漏事故风险防范措施 在喷漆房、漆库、危废暂存库等有可能发生液体泄漏的区域，应储备吸油棉或消防沙等，将扩散化学品固定、回收，避免物质泄扩散进入雨水和污水系统，防止大量水性双组分环氧底漆进入外界水环境。 （4）危废暂存库的风险防范措施 危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗设计，仓库内应设有渗滤液收集系统。 4、风险评价结论 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割、焊接工序 | 颗粒物 | 集气装置+布袋除尘器（TA001） | 15m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 抛丸工序 |  | 集气装置+自带除尘器+布袋除尘器（TA002） |  |  |
|  | 调漆、喷漆、晾干工序 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m高排气DA002筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 加强有组织收集，车间采取密闭措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | pH、COD、BOD5、SS和氨氮 | 生活污水经化粪池处理后排入霍尔果斯南部产业园污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和霍尔果斯南部产业园污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续 A声级 | 低噪声设备 基础减振 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要为边角料、焊渣、废焊材、废钢丸、氧化皮及金属屑、废水性漆桶、废机油、废机油桶、除尘灰、废过滤棉、废活性炭及职工生活垃圾。边角料、焊渣、废焊材、废钢丸、氧化皮及金属屑、除尘灰收集后外售；漆渣交由一般工业废物处置单位处理；废水性漆桶、废机油、废机油桶、废过滤棉、废活性炭收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区：危废暂存库、油漆存储区、喷漆房采取严格防渗措施，使其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数不大于10-10cm/s；或参照GB18598执行。 ②一般防渗区：生产车间、库房、化粪池为一般防渗区，采用地面硬化处理，加强防渗措施日常维护，使防渗措施渗透系数不大于10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |
| 生态 保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①要严格控制设备，对一些明显故障实施紧急切断；加强火源管理，危废暂存库、原料库附近严禁烟火，在进行检修时使用的工具必须是不产生火花的工具，禁止明火，日常生产活动中动火要严格执行有关安全管理制度 ②操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作工人进行日常的设备维护、保养和检修时，需按照安全规程操作，防止意外事件的发生。 ③编制突发环境事件应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | 1环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施； ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生； ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训； ⑥对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识； ⑦建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理； ⑧建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境保护部门。 2 严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）排污许可证执行要求 排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。 排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。 排污许可证执行报告中报告的污染物排放量可以作为年度生态环境统计、重点污染物排放总量考核、污染源排放清单编制的依据。 排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。 污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 （3）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （4）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财[2018]80号），排污许可证管理要求如下： 1）排污许可证的变更 A、在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 B、排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 C、国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 D、政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 E、需要进行变更的其他情形。 2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 排污许可证的更新 根据《固定污染源排污登记工作指南（试行）》，排污登记表自登记编号之日起生效。对已登记排污单位，自其登记之日起满5年的，排污许可证管理信息平台自动发送登记信息更新提醒。地方各级生态环境主管部门要督促登记信息发生变化的排污单位及时更新。 4）其他相关要求 A、排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 B、落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 C、按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 D、按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 E、法律法规规定的其他义务。 5）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于“二十八、金属制品业 33--80、结构性金属制品制造 331”类，不涉及通用工序，应执行排污登记管理。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 3排放口信息化、规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、《排污口规范化整治要求》（试行）（国家环保局环监[1996]470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 排污口的技术要求 ①废气：项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ②噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ③固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。危废暂存库应按标准要求设置醒目的标志牌。 （2）排污口立标管理 ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）排污口建档管理 ①要求使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 环境保护图形标志具体设置图形见图5-1。 图5-1 排放口图形标志牌 4、环保投资分析 本项目总投资为5000万元，其中环保投资约为100万元，占项目总投资的2.0%。项目环保投资分析估算见表5-1。 表5-1 环境保护投资估算（万元） 治理项目 污染物名称 治理措施 投资额 （万元） 施工期 废气 扬尘 定期洒水抑尘、防尘网、防尘布、围挡 20 废水 施工废水 沉淀池 3 固废 建筑垃圾 分类回收、清运时密闭、覆盖 2 生活垃圾 环卫部门集中清运 营运期 废气 切割、焊接粉尘 集气装置+布袋除尘器（TA001）+15m排气筒DA001 12 抛丸粉尘 集气装置+自带除尘器+布袋除尘器（TA002）+15m排气筒DA001 12 调漆、喷漆、晾干废气 过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m高排气DA002筒 25 未被收集的无组织废气 加强有组织收集，车间采取密闭措施、洒水降尘 5 废水 生活污水 排水管网 2 噪声 设备噪声 减震垫、厂房隔声等 5 固废 生活垃圾 带盖垃圾桶 1 边角料、焊渣、废焊材、废钢丸、氧化皮及金属屑、除尘灰 一般固废库 5 漆渣、废水性漆桶、废机油、废机油桶、废过滤棉、废活性炭 危废暂存库 8 合计 100 总投资 5000 占项目总投资比例（%） 2.0 5环保验收 （1）验收标准与范围 ①国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求执行； ②与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程； ③本报告表及批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 （2）环保“三同时”验收 根据国务院《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目环保验收内容详见下表。 表5-2 环保验收一览表 污染 类别 污染物 环保设备名称 验收标准 废气 切割、焊接粉尘 集气装置+布袋除尘器（TA001）+15m排气筒DA001 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度限值（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h） 抛丸粉尘 集气装置+自带除尘器+布袋除尘器（TA002）+15m排气筒DA001 调漆、喷漆、晾干废气 过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m高排气DA002筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度限值（120mg/m3）和最高允许排放速率（10kg/h） 未被收集的无组织粉尘 加强有组织收集，车间采取密闭措施、洒水降尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3） 未被收集的无组织非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3） 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理后排入霍尔果斯南部产业园污水处理厂进一步处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级 噪声 设备噪声 合理布局、隔声、减振等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 固废 生活垃圾 存放于有盖垃圾箱内，由环卫部门集中清运处理 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 边角料、金属屑 储存在一般固废库，集中收集后外售 焊渣 废焊材 除尘灰 废钢丸 氧化皮及金属屑 漆渣 收集后暂存于危废暂存库，委托有资质的单位定期清运处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 废水性漆桶 废机油 废机油桶 废活性炭 废过滤棉 |

# 六、结论

拟建项目符合国家和地方有关环境保护标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；拟建项目所排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求，从环保角度分析，正洋（霍尔果斯）钢结构工程生产制造项目的建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.763 | / | 1.763 | +1.763 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.525 | / | 0.525 | +0.525 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0.03024 | / | 0.03024 | +0.03024 |
|  | COD | / | / | / | 0.085 | / | 0.085 | +0.085 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、金属屑 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 焊渣 | / | / | / | 2.62 | / | 2.62 | +2.62 |
|  | 废焊材 | / | / | / | 0.20 | / | 0.20 | +0.20 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 30.368 | / | 30.368 | +30.368 |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 氧化皮及金属屑 | / | / | / | 2.0 | / | 2.0 | +2.0 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 1.732 | / | 1.732 | +1.732 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 6.3 | / | 6.3 | +6.3 |
| 危险废物 | 废水性漆桶 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 7.343 | / | 7.343 | +7.343 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

×100%