建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目

建设单位：             伊犁州特克斯县人民医院

编制日期：                         2024年2月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-654027-23-01-956554 |
| 建设单位联系人 | 周菊萍 | 联系方式 | 15894145770 |
| 建设地点 | 特克斯县九宫新城特克斯县人民医院院内 |
| 地理坐标 | 经度：81°52′17.749"，纬度：43°12′59.504" |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84_108医院841 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 √扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 特克斯县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 特发改(2022)176号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 40798.05 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 类别 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目 项目排放废气不涉及有毒有害污染物，无需设置大气专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目营运期废水经院内处理后排入特克斯县污水处理厂 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目 项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 关于印发《特克斯县“十四五”规划责任分解方案》的通知（特党办发[2022]22号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 产业政策相符性 本项目为医院医疗服务能力提升项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目符合第三十七条“三十七、卫生健康中第1款医疗服务设施建设，属于鼓励类范畴。项目已取得特克斯县发展和改革委员会的立项批复（特发改(2022)176号），并获得特克斯县卫生健康委员会颁发的医疗机构职业许可证（登记号4583127165402710A1001），因此本项目符合国家及地方产业政策要求。 “三线一单”符合性分析 （1）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发[2021]18号)：“为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’(以下简称‘三线一单’)，现就实施‘三线一单’生态环境分区管控，制定本方案”。 1）生态保护红线符合性分析 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于特克斯县九宫新城特克斯县人民医院院内，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，项目不涉及生态保护红线。 2）与环境质量底线符合性分析 文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目附近地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量能够满足相应标准要求；大气环境未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目污染物经处理后达标排放，对周边环境质量影响较小，项目所在区域符合环境质量底线要求。 3）与资源利用上线符合性分析 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展,积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目生活用水依托市政供给，项目用电依托市政供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；本项目不直接利用自然资源，项目建设符合资源利用上线要求。 4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。 项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 （2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发[2021]162号）符合性分析 本项目位于特克斯县九宫新城特克斯县人民医院院内，属于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）（新环环评发（2021）162号）中的“伊犁河谷”。管控要求提出： （1）重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 （2）强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 本项目为饲料加工项目，不属于重化工产业，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）的“伊犁河片区”严格控制重化工产业无序发展和加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护的相关要求。 （3）《伊犁州直“三线一单”生态分区管控方案》符合性分析 本项目与《伊犁州直“三线一单”生态分区管控方案》相符性分析具体见表1-2。 表1-2 与“三线一单”文件相符性分析 文件 类别 项目与三线一单相符性分析 符合性 伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案 生态保 护红线 项目位于特克斯县九宫新城特克斯县人民医院院内，项目用地不属于生态红线区域。 符合 环境质 量底线 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。 符合 资源利 用上线 项目主要利用资源为水、电，区域资源充足，有保障。 符合 环境准入清单 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》相关内容，本项目不属于禁止类及限制类项目。 符合 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》中规定的生态环境分区管控相关要求，管控单元分为优先保护单元，重点管控单元和一般管控单元三类。管控内容见表1-3。 表1-3 管控内容 管控单元类型 管控内容 一般管控单元 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 重点管控单元 要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 优先管控单元 一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 本项目所在地属于重点管控单元（编码ZH65402720002），与管控要求的符合性分析见表1-4，环境管控单元图见图4。 表1-4 管控要求符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类别 管控要求 符合性 ZH65402720002 特克斯县-重点管控单元 02 重点管控单元 空间布局约束 1.执行自治区总体管控要求中【A1.1-1】【A1.3-1】【A1.4-1】【A1.4-2】【A6.1-1】【A6.1-2】条要求。 2.执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B1.2-4】条要求（特克斯县严禁布局重化工业）。 3.执行伊犁州直总体管控要求中 1.2、1.5、1.6 条要求。 4.执行《新疆维吾尔自治区 17 个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》中特克斯县产业准入负面清单要求。 5.优化空间格局。科学制定并严格实施城市规划，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局，严禁随意调整和修改城市规划和园区规划，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。 6.综合整治“散乱污”企业。按照国家有关“散乱污”企业及集群整治标准，试行拉网式排查，监理管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，梳理行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 7.不得新上或采用国家明令禁止的工艺和设备，新建项目必须符合国家产业政策，严格执行环境影响评价和"三同时"制度。 本项目执行执行自治区总体管控要求中【A1.1-1】【A1.3-1】【A1.4-1】【A1.4-2】【A6.1-1】【A6.1-2】条要求、执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B1.2-4】条要求，项目不属于重化工业，本项目执行伊犁州直总体管控要求中 1.2、1.5、1.6 条要求、执行《新疆维吾尔自治区 17 个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》中特克斯县产业准入负面清单要求，项目不属于“散乱污”企业，项目不采用国家明令禁止的工艺和设备，项目符合国家产业政策，项目执行环境影响评价和"三同时"制度 污染物排放管控 1.执行自治区总体准入要求中【A2.1-5】【A2.1-6】【A6.2-1】条要求。 2.执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B2.1-1】条要求。 3.执行伊犁州直总体准入要求中 2.1、2.2、2.3、2.4 条要求。 4.加大城市建城区集中供热设施和管网建设力度，加快推进燃煤锅炉清洁能源改造，积极推进电锅炉、电供暖等清洁能源供暖项目建设，确保拆除燃煤小锅炉区域冬季正常供暖。产业集聚区集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。 5.加强建筑施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区所有工地和建筑物拆除场地周边设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。施工现场主要道路按规范进行硬化，堆放渣土按规范采取覆盖、绿化、遮挡等防尘抑尘措施，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。推行道路机械化清扫等作业方式。 6.建成区餐饮服务经营场所使用清洁能源，并安装油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。严格控制建成区露天烧烤。 7.对规模以上畜禽养殖场（小区）建设污染治理设施，加强运行管理，定期清运畜禽粪便，采取有效措施减少异味扰民。加强秸秆综合利用，监理秸秆禁烧目标责任制。加强垃圾填埋场整治，有效控制异味扰民。 8.污水处理设施要因地制宜进行改造，达到一级 A 排放标准或再生利用要求，具备污水收集处理能力，县城污水处理率达到 80%左右。加强污水处理设施运行管理，建立和完善污水处理设施第三方运营机制，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。完善城市排水体系，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，配套管网长度与处理能力要相互适应。 9.实施严格的环境准入和环境管理措施，应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。已有项目改、扩建时要提高节能环保准入门槛，涉及大气污染物排放的，实行减量置换，区域内实施大气污染物特别排放限值。 10.根据州直水资源特征制定促进再生水利用政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。 本项目执行自治区总体准入要求中【A2.1-5】【A2.1-6】【A6.2-1】条要求、执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B2.1-1】条要求、执行伊犁州直总体准入要求中 2.1、2.2、2.3、2.4 条要求，项目不使用燃煤锅炉，项目加强建筑施工扬尘监管，项目为医院建设项目，不属于餐饮、畜禽养殖、污水处理项目。 环境风险防控 1.执行自治区总体准入要求中【A3.2-1】【B3.1-1】条要求。 2.执行伊犁州直总体准入要求中 3.2、3.3、3.4、3.5 条要求。 本项目执行自治区总体准入要求中【A3.2-1】【B3.1-1】条要求、执行伊犁州直总体准入要求中 3.2、3.3、3.4、3.5 条要求 资源利用效率 1.执行自治区总体准入要求中【A4.1-3】【A4.3-1】【A4.4-1】【A4.4-2】条要求。 2.提高能源利用效率，加快推进建筑节能改造和供热计量改革，推进供热老旧管网改造和供热计量传输平台建设，促进供热节能降耗。 3.加强水生态保护。实施最严格的水资源管理制度，全面落实水资源开发利用、用水效率、水功能限制纳污“三条红线”。健全水资源配置管理体系，有偿使用科学调配水资源，实行计划用水和定额管理，完善水价机制，逐步推行和建立水权交易机制；加强城市供水管网改造，推行和推广节水器具；加快发展节水灌溉技术，提高农牧业用水利用效率。加强地下水资源保护。 4.根据州直水资源特征制定促进再生水利用政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。 5.扩大高污染燃料禁燃区范围。在已完成划定禁燃区的基础上逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，2020 年，禁燃区覆盖城乡结合部。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。 本项目执行自治区总体准入要求中【A4.1-3】【A4.3-1】【A4.4-1】【A4.4-2】条要求，项目为医院建设项目，不使用高污染燃料。 综上所述，本项目工程符合“三线一单”要求。 3、选址及规划功能布局合理性分析 3.1项目符合总体规划和区域环境规划 本项目选址位于特克斯县九宫新城特克斯县人民医院院内，土地用途为医卫慈善用地。项目区区域市政交通便捷、基础设施良好，符合城市总体规划。项目的建设不会降低区域内的环境功能，符合区域环境功能区划。 3.2选址合理性分析 参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中关于医院选址与总平面的相关要求，对本项目医院选址环境合理性分析： （1）交通方便，宜面临两条城市道路 本项目位于特克斯县九宫新城特克斯县人民医院院内，四周交通便利，医院东侧和南侧即为道路，交通便捷，方便患者就医。满足面临两条城市道路的条件。 （2）宜便于利用城市基础设施 从依托的区域基础市政设施条件看，本项目位于特克斯县九宫新城特克斯县人民医院院内，项目区域的供热、供水、供电、通讯等基础设施依托于特克斯县市政设施，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人、病人家属、职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能满足热源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。区域交通发达，固废运输方便。 （3）环境宜安静，应远离污染源 根据区域污染源调查及现状监测结果，项目所在区域范围内无较大的工厂及其大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；医院附近没有大的工厂，主要的噪声污染源为周边市政道路的交通噪声，只要建设单位对医院内部的平面布局作合理安排，为医院内临街一侧安装隔声性能良好的建筑外窗，便可保证在医院内的病人有一个舒适的室内环境。因此，本项目环境比较安静，适于患者休养和治疗。 （4）地形宜力求规整，适宜医院功能布局 本项目用地平整，医院整体布局紧凑，各个功能分区明确，洁污、医患、人车等流线组织清晰。 （5）远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施。 根据现场调查可知，项目所在区域范围内无易燃、易爆物品的生产和储存区，也没有高压线路及其设施的存在。 （6）不应临近少年儿童活动密集场所 本项目附近不存在少年儿童活动密集场所。 （7）不应污染、影响城市的其他区域 对外环境主要影响为污水处理装置产生的臭气、医疗废水、噪声和固废。通过工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，对周围环境影响轻微。 综上所述，医院选址符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）要求，选址合理可行。 3.3总平面布置合理性分析 本项目总平面布置原则是在合理利用土地基础上使工艺合理、建筑物布置做到遵守有关规定，满足环保、消防、节能和职业安全卫生等方面的要求。总平面布置中，充分考虑总体布置的安全性，项目区内外道路保持畅通，以利消防及安全疏散。本项目建设地点区域地震基本烈度符合施工建设标准要求。在设计过程中，充分考虑了当地的自然条件影响，项目医疗废物暂存库位于院区南侧，污水处理站位于院区的南侧，为地埋式，远离医疗综合楼，且位于医疗综合楼的下风向，对其影响较小。项目区总平面布置合理。 3.4环境功能条件 项目建设所在地没有处在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区等环境功能区划级别高的地区，从环境功能区划的角度看，对本项目建设制约不大。 本项目污染物种类及产生量较少，均能实现达标排放。同时对项目区污染物采取一定措施，不会对周围环境造成大的不利影响。且周围建设项目污染防治措施得当，不会对本项目的环境要求有影响，符合特克斯县的发展规划，满足工程建设和生产运行要求。 综上所述，项目的建设所产生的社会效益明显，群众服务，为人民群众的健康生活提供了有力的保障。建设过程中不可避免会对周围环境产生不利影响，只要严格按国家有关法律法规的要求，同时认真落实本评价提出的环境保护措施要求及建议，且公众普遍对建设项目持支持的态度，项目建设对周围环境影响是可以接受的。因此，从环境保护的角度考虑，项目的建设是基本可行的。 4、与《医疗废物管理条例》的相符性分析 本项目与《医疗废物管理条例》符合性分析见表1-5。 表1-5 与《医疗废物管理条例》符合性分析一览表 序号 《医疗废物管理条例》要求 本项目实际情况 相符性 1 第十一条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 本项目执行危险废物转移联单管理制度，制度上墙，每次进行医疗固废转移均填写转移联单。 符合 2 第十二条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存 3 年。 按照要求对医疗废物进行登记，登记资料保存五年。 符合 3 第十三条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。 发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 按照要求对医废暂存间进行重点防渗，可做到防止医疗废物的流失、泄漏、扩散。 符合 4 第十六条医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 项目内医疗废物随产随收，并按感染性废物、损伤性废物、化学、药物性废物用专用容器分类收集，并且收集容器应按相关规定规范设置标识。 符合 5 第十七条医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 项目内设置有独立医废暂存间及暂存设施，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物暂时贮存的时间不超过2天。远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物委托资质单位清运处置，并签订由处置协。 符合 综上所述，项目医疗固废的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求，项目医疗固废管理、处置合理。 5、项目与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 序号 规划内容 本项目 符合性 1 提升危险废物环境监管能力。建立完善危险废物环境重点监管单位清单，开展危险废物规范化环境管理排查整治，强化重点行业企业事中事后监管，严厉打击危险废物环境违法行为，强化部门之间联动。加强危险废物经营许可审批，严格新建项目准入，优化危险废物跨区域转移审批手续等全过程监管；推进危险废物规范化环境管理。加强危险废物管理督查考核和环境执法检查，监督企业落实相关法律制度和标准规范要求；将危险废物规范化环境管理情况纳入环境保护绩效考核指标体系，督促政府落实监管责任。 提升危险废物收集处置与利用能力。推进危险废物鉴别工作，强化企业的危险废物鉴别主体责任，鼓励专业机构开展危险废物鉴别。严格落实突发环境事件应急预案制度，提升涉危险废物突发环境事件应急处置水平。推动大型企业集团内部建立处置能力资源互助共享机制和应急处置机制；完善危险废物集中处置利用能力结构和设施布局，提升危险废物处置利用能力。 加强医疗废物综合治理。提升现有医疗废弃物集中处置设施的处置能力，建立和完善医疗废弃物集中处置区域协作机制和利益补偿机制。按照“闭环管理、定点定向、全程追溯”原则，落实国家和自治区对医疗机构分类收集处理及企业回收利用工作流程、技术规范和要求，促进医疗废弃物减量化。 项目区医疗废物使用符合《医疗废物管理条例》要求的容器分类收集、暂存于医疗废物暂存间，委托有危废处理资质单位清运处置 符合 2 严格落实排污许可制度。贯彻落实《排污许可管理条例》及自治区实施办法，实施固定污染源排污许可制，实现固定污染源排污许可管理全覆盖。严格依证监管执法，督促排污单位严格落实企业承诺、自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等持证排污各项制度要求。 项目严格落实排污许可制度，严格落实企业承诺、自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等持证排污各项制度 符合 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着中央和对口援疆单位加大了对特克斯县卫生事业的扶持力度，特克斯县卫生事业规模空前扩大，服务能力显著提高。但是特克斯县正处于发展中的阶段，医疗卫生事业还依然存在一些矛盾和问题，而且越到基层矛盾越突出，存在问题越多。在新医改方案“健全基层医疗卫生服务体系”相关内容中指出，要“加强基层医疗卫生机构建设，完善农村三级医疗卫生服务网络，发挥县级医院的龙头作用”。正是在以上背景下，提出了“伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目”，该项目的实施必将发挥其应有的作用。 目前，特克斯县卫生事业发展中仍然存在着一些问题，全县医疗卫生公共服务水平和能力不能适宜经济和社会的发展，建立健全完善高效的卫生服务体系和医疗保障体系，是促进特克斯县经济与社会发展的前提条件。为此，通过引进优质医疗卫生资源，本次项目的建设，将全面提高特克斯县医疗水平和服务水平，是促进特克斯县医疗卫生事业发展的需要。 按照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建 设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于四十九、卫生84医院841，其他（20张床位以下的除外）编制环境影响报告表，本项目扩建新增床位数150张，应编制环境影响报告表。为此，特克斯县人民医院委托我司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我司人员开展了详细的现场调查、资料收集工作，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》及有关规范要求，编制了本项目环境影响报告表，以供管理部门决策参考。 本项目不涉及煎药、不设传染病病房，本次环评不包括放射科设备的环境影响评价内容，放射科辐射设备须单独办理环评手续。 2、项目组成 新建 11000 平方米的医疗综合楼、3200 平方米急诊急救业务楼，功能用房包括急诊救治应急指挥中心、院前急救、急诊手术室、重症医学科、介入科、脑卒中中心、胸痛中心、创伤中心、血透室高标准层流病房、医护规范化管理培训中心等，外部管网提升改造，污水处理设施建设。 项目建设内容详见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别 建设名称 建设内容 备注 主体工程 医疗综合楼 7F，建筑面积11000 m2。包括急诊救治应急指挥中心、院前急救、急诊手术室、重症医学科、介入科、脑卒中中心、胸痛中心、创伤中心、血透室高标准层流病房、医护规范化管理培训中心等 新建 急诊急救业务楼 地上 4 层，功能用房包括急诊救治应急指挥中心、院前急救、急诊手术室，急诊留观病房、外部管网和绿化及配套附属设施等 新建 配套工程 洗衣房 位于医疗综合楼南侧，地上2F，建筑面积400m2。洗衣房主要清洗住院部床单、病服。 开水房加热能源为电，不设置锅炉。 依托 制氧站 位于医疗综合楼西侧，地上1F，建筑面积200m2。 依托 公用工程 供电 市政电网供电，设置应急发电设施。发电机房位于制氧站西侧，地上1F，建筑面积100m2。 依托 给水 本次新增用水量32743.75m3/a，由市政自来水管网引入 依托 排水 本项目医疗活动产生的医疗废水与生活污水进入院内综合污水处理站处理达标后经市政污水管网排入特克斯县污水处理厂。 依托 采暖工程 本项目依托特克斯县集中供热站。 依托 制冷 项目不专门设置冷库，采用常规冰柜对需要低温保存的药品和用具进行冷藏。 新建 环保工程 废气 污水处理站恶臭 污水处理站为地埋式，污水处理站废气经UV光解+活性炭一体化装置处理后通过15m排气筒排放 依托 食堂油烟 经油烟净化装置处理后经专用管道排至屋顶排放。 依托 废水 本项目医疗活动产生的医疗废水与生活污水进入院内综合污水处理站处理达标后经市政污水管网排入特克斯县污水处理厂进一步处理 依托 固废 医疗废物暂存间 位于院区南侧，危险废物由有医疗废物处置资质的单位外运处置。 依托 医疗废物收集桶 每个科室合理设置医疗废物收集桶。 新建 生活垃圾收集桶 若干有盖垃圾桶。 新建 噪声 减振、隔声 减振、密闭、绿化 / 3、主要设备配置 本项目新增主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备设施一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 彩色多普勒超声 台 1 新增 2 乳腺线圈 台 1 新增 3 胃镜 台 1 新增 4 腹腔镜 台 1 新增 5 呼吸机 台 1 新增 6 医疗桥 套 10 新增 4、主要原辅材料 运营过程中的主要原辅料消耗情况见表2-3，资源能源消耗一览表见表2-4。 表2-3主要原辅材料的种类和用量一览表 序号 名称 单位 规格 年用量 最大储存量 备注 1 一次性换药包 个/年 / 5000 800 库房 2 一次性注射器 个/年 10ml/2.5ml 20000 3000 3 一次性输液器 个/年 7#/6# 35000 5000 4 手套 双/年 乳胶/PE 100 20 5 纱布 包/年 / 120 50 6 口罩 只/年 / 55000 10000 7 棉签 包/年 800支/包 80 30 8 西药片剂 片/年 / 900000 30000 药房 9 中成药 片(瓶)/年 / 5000 1250 10 柴油 t/a 0.1t/桶 6.6 0.6 发电机房 表2-4资源能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 数量 来源 1 水 t/a 33860.75 市政供水管网供给 2 电 万kw.h/a 100 市政供电电网供给 表2-5 项目常用消毒剂情况表 消毒剂名称 包装规格 年用量 项目 主要使用场所/用途 位置 最大贮存量 75%酒精 500ml/瓶 250瓶 库房 50瓶 （折纯乙醇量0.015t） 手术室 免洗外科手 消毒凝胶 248ml/瓶 4600瓶 库房 500瓶 （折纯乙醇量0.081t） 检查室、手术室等 84消毒液 1200ml/瓶 800瓶 库房 200瓶 （折纯次氯酸钠量0.014t） 检查室、手术室等 3%双氧水 100ml/瓶 2590瓶 库房 200瓶 检查室、手术室等 折纯计算： （1）75%酒精：乙醇密度为0.789g/cm3，则500ml/瓶的乙醇折纯量=0.75*500*0.789 =295.6g/瓶。最大贮存量50瓶，则折纯乙醇量=295.6*50=0.015t； 免洗外科手消毒凝胶成分为乙醇，含量为75%±7.5。本评价按82.5%计，则248ml/瓶的乙醇折纯量=0.825*248*0.789=161.4g。最大贮存量500瓶，则折纯乙醇量=161.4*500=0.081t； 84消毒液的浓度：有效氯含量48g/L±7.2g/L。本评价计为55.2g/L。则1200ml/瓶的有效氯含量=55.2*1.2=66.24g。根据次氯酸钠纯化合物的有效氯含量为0.953，则84消毒液折纯次氯酸钠量=66.24/0.953=69.51g。最大贮存量200瓶，则折纯量=0.014t。 项目原辅材料理化性质详见下表2-6： 表2-6 项目原辅材料理化性质表 名称 理化特性 作用与用途、有害因素 酒精 无色液体，有酒香;与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 本品可渗入细菌体内，在一定浓度下能使蛋白质凝固变性而杀灭细菌。最适宜的杀菌浓度为75%。因不能杀灭芽孢和病毒，故不能直接用于手术器械的消毒。50%稀醇可用于预防褥攘，25%~30%稀醇可擦浴，用于高热病人，使体温下降。 84消 毒液 主要成分为次氯酸钠（NaClO）。为无色或淡黄色液体。次氯酸钠，化学式为NaClO，分子量74.44，固体为白色或苍黄色粉末，极不稳定，熔点为19℃（七水物）、18～21℃（六水合物）、24.5℃（五水合物）、58℃（半水物）、75～ 78℃（无水物），易于爆炸性分解。 84消毒液（Ⅱ型）含氯量（5.0%~6.5%）含有强力去污成份，可杀灭大肠杆菌，适用于家庭，宾馆， 医院，饭店及其他公共场所的物体表面消毒。 84消毒液不燃，但受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。产品本身具有腐蚀性，可致人体灼伤，与可燃性、还原性物质反应很剧烈。 双氧水 水溶液为无色透明液体,有微弱的特殊气味。纯过氧化氢是淡蓝色的油状液体。熔点-0.89℃(无水)，沸点152.1℃(无水)，相对密度(水=1): 1.46(无水)，饱和蒸气压(kPa)0.13(15.3 ℃)，能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合。不溶于苯、石油醚。 含3%过氧化氢的水溶液，具有消毒、防腐、除臭及清洁作用。过氧化氢遇到组织中的过氧化氢酶时，迅即分解而释放出新生氧,有杀菌、除臭、除污等功效。可用于清洗创面、溃疡、脓窦、耳内脓液,稀释至1%浓度,可用于口腔炎、扁桃体炎及白喉等的口腔含漱。本品对厌氧菌感染尤为适用，对破伤风及气性坏疽的创面，可用3%溶液冲洗或湿敷。 5、公用工程 （1）给水 医院用水主要为门诊用水、医护人员办公用水、住院病床用水、陪护人员用水、病床床品洗涤用水、检验科用水、口腔科用水、地面清洁用水、食堂用水、绿化用水。 项目用水由市政供水管网提供。用水参数参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）以及《建筑给排水设计规范》，项目新增用水量68.015m3/d，用水量估算如下。 ①职工生活用水 本项目劳动定员100人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），生活用水量按150L/人·d计。则本项目生活用水量为15m3/d（5475m3/a）。 ②住院病床用水 项目新增床位数150张，用水标准为250L/床·d，则住院病床新增用水量为37.5m3/d，13687.5m3/a。 ③陪护、探视人员用水 本项目设置150张床位，陪护人员按150人计，探视人员按病人2倍计，陪护人员用水量按80 L/人·天计算，探视人员用水量按10 L/人·天计算，则陪护人员用水量为4380m3/a，探视人员用水量为1095m3/a。 ④病床床品洗涤用水 单套病床床品（床单、被套、枕套）约2kg，本次新增病床床品150套，清洗周期为1次/周，年清洗52次，用水标准为60L/kg，项目病床床品洗涤新增用水量约2.564m3/d，936m3/a。 ⑤手术室用水 项目手术室用水主要为室内清洗和消毒，根据业主提供的资料，平均每月2次手术，用水量约1m3/次，则新增手术室用水量为24m3/a，0.07m3/d。 ⑥检验科用水 医院新增化验量约10人·次/d，用水标准为5L/人·d，则检验科新增用水量约0.05m3/d，18.25m3/a。 ⑦清洁用水 项目建筑面积约14200m2，清洁用水按1L/m2·d计算，则项目清洁用水量为5183m3/a。 ⑧食堂用水 项目新增食堂用餐人数约200人，用水标准为25L/人，则食堂新增用水量为5m3/d，1825m3/a。 ⑨绿化用水 项目拟加强对院区内绿化管理，定期浇水护理，年浇水40次，本项目新增绿化面积约2000m2，用水标准为1.5L/m2·次，则新增绿化用水量为0.33m3/d，120m3/a。 （2）排水 项目排水实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。综合医疗废水作为医院的特殊性废水，按国家规定必须经处理达到国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后才能排放。本项目外排废水包括医护人员办公废水、住院病床废水、陪护人员废水、病床品洗涤废水、手术室废水、地面清洁废水、食堂废水。各废水经相应设施（化粪池、隔油池、中和桶）预处理后统一汇入院内自建污水处理站进行处理，污水处理站采用“格栅-调节池-生化处理-沉淀池-二氧化氯消毒工艺” ，经处理达《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》表2中预处理标准，接入市政管网，经过特克斯县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后用于周边生态林浇灌。 表2-7 项目给排水量一览表 序号 项目 用水规模 用水标准 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 日排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 1 医护人员办公 100 150L/人·d 15 5475 12 4380 2 住院病床 150床 250L/床·d 37.5 13687.5 30 10950 3 陪护人员 150人 80L/床·d 12 4380 9.6 3504 4 探视人员 300人 10L/床·d 3 1095 2.4 876 5 病床床品洗涤 300kg 60L/kg·次 （年清洗52次） 2.564 936 2.051 748.8 6 手术室 2次/月 1m3/次 0.07 24 0.056 19.2 7 检验科 / 0.05m3/d 0.05 18.25 0.05 18.25 8 地面清洁 14200 1L/（m2·d） 14.2 5183 5.68 2073.2 9 食堂 200人/d 25L/人 5 1825 4 1460 10 绿化 2000m2 1.5L/m2·次 （年浇水40次） 0.33 120 / / 合计 89.714 32743.75 65.837 24029.45 备注：地面清洁废水产生量按0.4计，其余废水产生量按0.8计。 图2-1 本项目水平衡图 单位（m3/a） （3）供电 项目用电依托市政供电系统。 （4）通风系统 ①手术室设计机械排风，同时与新风系统配合控制手术室的正压值。 ②大楼内卫生间、开水间、无外窗的处置室、治疗室、污洗间、卫生通道等设置机械排风装置。 ③地下层设备用房均设置机械进、排风系统。变配电房、发电机房按照设备散热量计算排风量。地下一层制冷机房设置事故排风系统，事故排风换气次数不小于12次/小时，与制冷剂检漏报警装置联锁。 ④室内通风换气次数（次/小时）如下:公共卫生间、污洗间:10；药房：5；内区房间、库房:2；更衣：2；弱电间:7；处置：10；治疗：10；地下室水泵房：4；制冷机房：6。 ⑤清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统按区域独立设置。机械送排风系统使医院内空气压力从清洁区至半污染区至污染区依次降低，清洁区为正压区，污染区为负压区。 6、劳动定员及工作制度 本项目新增职工100人，年运营天数365天，每天工作24小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目位于特克斯县九宫新城特克斯县人民医院院内，施工内容为新建医疗综合楼，施工期为基础工程、主体工程和装修工程。项目建设流程及主要产污过程详见图2-3。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期 患者就医流程为：根据病况分挂不同诊室诊号之后，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗，缴费后进行进一步检查，由医生根据检查结果向患者提出治疗意见。 图2-3 医院就医流程图 项目运营期间产生污染物主要为废水、废气、噪声和固体废物。 废气：主要为医院消毒、污水处理站、化粪池、医废暂存间、垃圾桶、卫生间等产生的异味，食堂油烟，汽车尾气等。 废水：主要为门诊、医护人员办公、住院病床、陪护人员、病床品洗涤、手术室、检验科、口腔科、地面清洁、食堂废水。 噪声：主要为污水处理站水泵风机噪声和人员噪声等； 固废：项目固废主要为生活垃圾、废输液瓶袋、药品包装盒、医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废UV灯管、在线设施废液。 表2-8 污染物种类、来源、排放方式一览表 污染物种类 来源 污染物名称 排放方式 施工期 废水、扬尘、噪声、及建筑垃圾、生活垃圾等固体废物污染物 营运期 废气 食堂 油烟 间断 消毒、化粪池、医废暂存间、垃圾桶、卫生间异味 氨、硫化氢、臭气浓度 连续 污水处理站 氨、硫化氢、臭气浓度 连续 汽车尾气 NOX、CO、THC 间断 废水 门诊、住院病床、病床品洗涤、手术室、地面清洁 CODCr、SS、BOD5、氨氮、粪大肠杆菌、总余氯 间断 检验科 pH、SS、少量病原微生物 间断 食堂 CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油 间断 医护人员办公、陪护人员 CODCr、SS、BOD5、氨氮、总氮、总磷 间断 噪声 空调、风机等 设备噪声 连续 固体废物 医务、陪护人员 生活垃圾 / 门诊、住院 废输液瓶袋 一般固废 药房 药品包装盒 各科室 医疗废物 危废HW01 污水处理站 污水处理污泥 危废HW49 医废间 废活性炭、在线设施废液 危废HW49 废UV灯管、 危废HW29 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 原有项目《特克斯县人民医院建设项目环境影响报告书》于2016年3月22日取得伊犁哈萨克自治州环境保护局批复，文号：伊州环评发[2016]7号；2022年12月09日取得排污许可证，证书编号：12654127458312751P001R 二、现有工程污染物排放情况 特克斯人民医院始建于 1955 年，现已成为全县唯一一家集医疗、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院。特克斯县人民新建医院位于九宫新城，南至纬七路、北至纬六路、东至经三路、西至经二路。包括门诊楼、住院部以及其他辅助用房全院设有 9 个临床科室，4 个医技科室，药剂中心，康复理疗科，抗病毒治疗中心，美沙酮服药延伸点各 1 个。目前核定编制床位 299张，日门诊量约800人/天。医院现有职工417 人，其中专业技术人员 352 人，非专业技术人员 65 人，高级职称 26 人，中级职称 31 人，初级职称 227 人；执业医师 72 人，注册执业护士 182 人，医技人员 38 人，本科学历 47 人，大专学历 225人，中专学历 84 人。 1、现有项目污染物排放情况 （1）废水 项目营运期产生的 生活污水和医疗废水经医院污水处理站处理，项目设计污水处理站采用“废水-格栅-调节池-生化处理-沉淀池”工艺，消毒工艺采用二氧化氯消毒法，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准且同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级后排入特克斯县污水处理厂。医院污水处理设施排放口须规范设置并安装污水流量计。 （2）废气 项目废气主要来源于污水处理站臭气、食堂油烟。 ①污水处理站臭气 污水处理站产生恶臭进行除臭，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》中表3要求。 ②餐饮油烟 食堂油烟采用静电复合式油烟净化器进行处理，处理后满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18481-2001）中“中型以上饮食业单位油烟的最高允许排放浓度达到2.0mg/m3及最低去除效率75%以上的要求”。经处理后的油烟通过15m专用排烟管道高空排放。 （3）噪声 现阶段运营过程中主要为医疗设备噪声、空调室外机噪声、污水处理系统、油烟机噪声及人员活动噪声等。 对于车辆产生的噪声可从加强管理着手减少影响，停车场的位置设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动、在进出医院时禁止鸣喇叭。 对于一些机械设备，如鼓、引风机、水泵等首先在设备选型上选用低噪声的先进设备，鼓引风机、水泵均设置于密闭的房间内并以多孔介质做减振垫，水泵于管道连接时采用柔性方式。并在污水处理站周边进行绿化隔离，从声传播途径上近一步降低噪声。 （4）固废 1）生活垃圾处置 对于医院产生的生活垃圾应实行分类化收集，纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装等通过分类收集（可利用、不可回收利用）减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。同时对生活垃圾及时收集、清运，送至县垃圾场填埋，可以避免生活垃圾长时间堆放引起环境污染。 2）医疗垃圾处置 医院的医疗废弃物中含有大量的感染性废弃物，对于医疗废弃物采取定期分类收集，专用存储设施存储，并送往有资质的单位处置。 3）污泥处置 对于污水处理站产生的污泥经无害化处理，消毒处理后的污泥达到《医疗机构污泥控制标准》中相关规定后及时送往县垃圾场填埋，禁止在院内堆放， 采取以上措施后污泥对周围环境影响较小。 2、现有项目存在的环保问题 根据本次评价现场踏勘、对当地政府等相关部门的走访调查，项目运行期间未出现环保投诉情况。存在环境问题主要为： （1）未设置应急事故池； （2）污水处理站污泥未按照规范要求进行处置； （3）缺少环保设施标志。 3、“以新带老”整改措施 （1）要求建设1个应急事故池，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中12.4.1要求，容积应不小于日处理水量的30%； （2）按照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)及《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求对污泥进行处理处置，委托有资质单位清运处置； （3）完善污水处理站出水口安装标识，管理制度上墙。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形，气候条件相近的环境空气质量相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本项目位于伊犁州特克斯县，本次区域环境质量现状参考“PM2.5历史网”空气质量数据查询（网址：https://www.aqistudy.cn/historydata），2022年伊犁哈萨克州空气质量指数月统计历史数据见表3-1。 表3-1 伊犁哈萨克州空气质量指数月均浓度统计表（2022年） 单位：μg/m3 年度月 PM2.5 PM10 SO2 CO NO2 O3（8h） 1月 85 122 13 2397 46 45 2月 59 79 13 1832 43 79 3月 24 41 7 900 25 77 4月 25 71 7 520 25 104 5月 19 46 7 513 20 106 6月 14 37 8 470 19 129 7月 15 41 9 487 21 126 8月 13 30 9 506 11 117 9月 18 46 10 587 13 117 10月 28 57 13 877 19 83 11月 42 57 15 1467 27 59 12月 97 110 15 2926 58 56 本项目评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，具体见区域空气质量现状评价表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表（2022年） 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率/% 达标 情况 PM2.5 年平均质量浓度 36.58 35 104.35 超标标 PM10 年平均质量浓度 61.42 70 61.42 达标 SO2 年平均质量浓度 10.5 60 17.5 达标 NO2 年平均质量浓度 27.25 40 68.13 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1123.5 4000 28.09 达标 O3 最大8小时平均值的第90百分位数 91.5 160 57.19 达标 根据上表，项目所在区域PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求；NO2、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度及CO第95百分位数日平均浓度、PM10、SO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域，PM2.5超标是由于气候及季节造成的。 （2）特征污染物环境质量状况调查 ①本次评价特征污染物监测委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司于2023年10月31日-2023年11月3日对本项目区下风向大气环境进行监测，其监测结果作为评价本项目特征污染物分析资料数据。 ②采样时段、次数及频率 监测时间为2023年10月31日-2023年11月3日，4次/天，连续3天。 ③评价标准 H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的浓度参考限值，详见下表3-3。 表3-3 H2S、NH3质量标准 污染物 硫化氢 氨 取值时间 1h平均 浓度限值 10μg/m3 200μg/m3 ④评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物补充监测数据的现状评价要求，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m³）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m³）。 ⑤监测及评价结果 详见下表3-4。 表3-4 现状监测及评价结果 单位：mg/m3 采样点位 采样日期 检测项目及结果mg/m3 硫化氢 氨 项目区下风向 2023年10月31日-2023年11月1日 0.2×10-3L 0.078 0.2×10-3L 0.082 0.2×10-3L 0.084 0.2×10-3L 0.080 2023年11月1日-2023年11月2日 0.2×10-3L 0.075 0.2×10-3L 0.083 0.2×10-3L 0.080 0.2×10-3L 0.083 2023年11月2日-2023年11月3日 0.2×10-3L 0.086 0.2×10-3L 0.083 0.2×10-3L 0.076 0.2×10-3L 0.076 最大浓度值 0.2×10-3L 0.086 最大占标率 1% 43% 超标率 0 0 注：0.2×10-3L，0.2×10-3表示检出限，L表示低于检出限。以检出限一半值进行评价。 评价区域现状监测点NH3、H2S小时浓度值均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，区域大气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 根据现场勘查，本项目所在地1公里范围内无地表水径流，且本项目不与地表水发生水利联系，项目废水排入特克斯县污水处理厂处理，因此本次环评不对地表水进行环境影响分析。 3、声环境质量现状 为了解本项目区域声环境质量现状，建设单位委托新新疆力源信德环境检测技术服务有限公司对项目周围声环境质量进行监测，监测时间为2023年10月31日-2023年11月1日。声环境质量监测结果见表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 测点编号 测量时间 主要噪声源 等 效 声 级 dB（A） 昼间 夜间 1# 2023年10月31日-2023年11月1日 社会声源 46.4 39.5 2# 社会声源 44.7 36.1 3# 社会声源 49.7 33.2 4# 社会声源 46.8 32.9 由监测结果可知，项目厂界四周声环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准要求。 4、地下水、土壤环境 项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气：项目厂界500m范围内大气环境保护目标详见表3-4。 2、声环境：项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：通过调查，本项目用地红线范围内未涉及需要保护的珍稀野生动物及其繁殖栖息地，未涉及挂牌的古树名木，未涉及自然保护区核心区及缓冲区、永久基本农田、生态公益林。 主要环境保护目标见下表。 表3-6 环境保护目标一览表 环境要素 名称 经纬度 保护对象 相对方位 距离（m） 规模（人） 环境功能 经度° 纬度° 大气环境 众汇·阳光谷小区 81.869037 43.219361 居民区 E 70 1000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 幸福小区 81.868468 43.217473 居民区 S 109 3100 民生家园小区 81.873915 43.216154 居民区 SE 367 2000 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；无组织恶臭气体执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3的污水站周边大气污染物最高允许排放浓度；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准。 标准限值见下表。 表3-7 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号 控制项目 标准值 1 氨（mg/m3） 1.00 2 硫化氢（mg/m3） 0.03 3 臭气浓度（无量纲） 10.0 表3-8 恶臭污染物排放标准值 序号 控制项目 排气筒高度，m 排放量，kg/h 1 硫化氢 15 0.33 2 氨 15 4.9 3 臭气浓度 15 2000（无量纲） 表3-9 饮食业油烟最高允许排放浓度 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水 项目外排废水主要为综合医疗废水，经污水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准，经市政管网排入特克斯县污水处理厂。 表3-10综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值） 序号 污染物名称 GB18466-2005预处理标准限值 1 pH值 6~9 2 COD 排放浓度限值 250mg/L 最高允许排放负荷 250g/床位 3 BOD5 排放浓度限值 100mg/L 最高允许排放负荷 100g/床位 4 SS 排放浓度限值 60mg/L 最高允许排放负荷 60g/床位 5 氨氮 / 6 总磷 / 7 动植物油 20mg/L 8 粪大肠菌群数 5000MPN/L 9 总余氯 / 备注：（1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 （2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类功能区噪声排放标准。具体标准值见表3-11。 表3-11 噪声排放标准一览表（单位dB(A)） 类别 昼间 夜间 标准来源 施工期 70 55 （GB12523-2011）标准限值 运营期 55 45 (GB12348-2008)中1类标准 4、固体废物 一般固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》标准要求。污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中医疗机构污泥控制标准要求；医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。 表3-12 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数(MPN/g) 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率（%） 综合医疗机构和其它医疗机构 ≤100 - - - >95 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，污染物总量控制指标为：化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物。本项目的总量控制标准建议如下： （1）废气总量指标 项目产生废气主要为氨、硫化氢，不属于总量控制指标。 （2）水污染物：项目外排废水主要为综合医疗废水，经污水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准后，经市政管网排入特克斯县污水处理厂，无需申请总量。 （3）固体废物：本项目工程所有工业固废均进行合理处理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气影响及防治措施 施工期的大气污染源主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆废气造成的污染。施工扬尘主要产生于土方挖掘、回填阶段和运输车辆行驶等。产生的扬尘量随气象条件、施工管理状况等因素差异很大。由于目前采取封闭式施工管理，工地围挡，扬尘扩散受到一定的控制，施工期扬尘的影响范围主要在施工现场内及运输路线沿途地区。施工设备及运输车辆产生的废气，主要污染物是NOx、CO、THC。本项目不设施工营地，施工场地内不设厨房，施工人员外购盒饭或就近购餐，因此施工期无食堂油烟影响。 本项目建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序： （1）工程施工应当采用连续、密闭的围挡施工，在四侧设置高度2.5米以上的围挡，围挡的材质、色调应当统一并保持整洁，且不得擅自占道； （2）工程建设项目应当使用预拌混凝土、预拌砂浆，禁止使用袋装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆，施工现场不得使用拌和机施工现场内的水泥、白灰等散装材料必须遮盖封闭； （3）施工场地、施工道路扬尘可用洒水和清扫措施予以控制。有关试验表明，在施工营地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的总悬浮物颗粒污染距离可缩小到20m范围。 （4）施工工地内设置洗轮槽，完善排水设施，并配备车辆清洗设备，车辆驶离工地前，应在洗轮槽清洗，不得带泥上路； （5）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储、设置围栏或围墙、采用防尘布盖等防尘措施； （6）进出工地的物料运输车辆应采用密闭车斗，并确保物料不遗撒、外漏； （7）遇有扬尘的土方工程作业时应采取洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间； （8）施工时应在工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或防尘布； （9）在建筑物、构筑物上运送散装物料和清理建筑垃圾，应采用密闭方式，禁止高空抛洒； （10）物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。 （11）施工现场合理布局，对易扬尘物料加盖苫布，对建筑实施围挡。在工程施工过程中，项目施工厂界建设不低于1.5m围墙减轻扬尘扩散。拆除工程现场在作业过程中应当采用高压喷淋、洒水等方式降尘。高处工程垃圾用容器垂直清运、不凌空抛洒及乱倒乱卸。 （12）运输车辆采用密闭槽车，或采取遮盖措施，保持车况良好，车体整洁，运输车辆行驶路线应选择交通通畅时段，尽量避开居民点和环境敏感点。同时车辆从施工场地驶出需要清洗车轮，设置冲洗车轮设备，避免车辆行驶过程卷起扬尘。 （14）施工现场设立垃圾暂存点，并及时回收清运工程垃圾与废土，指定专人负责。当风速达到4级，停止进行土方工程施工，防止扬尘污染。 （15）特殊气象条件采取相应应急相应措施。 （16）运输车辆尾气施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的 CO、SO2、NOx 以及未完全燃烧的碳氢化合物等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此车辆尾气可达到相应的排放标准。 （17）装修工程有机废气主要产生于项目装修工程阶段的油漆喷涂工序，有机废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气排放属无组织排放。 防治措施： ①项目喷涂时间选择在逆温气象状况弱的中午至下午时间段，使有机废气迅速扩散，避免其滞留在呼吸带。 ②室内装修时安设排气扇强制换气。 ③项目装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等； 由于装修阶段废气排放周期短，项目所在场地扩散条件较好，施工单位采用以上防治措施后，项目装修施工产生的有机废气可实现达标排放。 2施工期废水影响及防治措施 施工期水污染源主要为施工人员生活污水及施工废水。 项目施工期为24个月，现场施工人员平均按75人计算，每位施工人员每天产生生活污水按40L/人▪d计算，施工过程中将产生生活污水2160m3，其中主要的污染物浓度为CODCr：≤300mg/L、BOD5：≤250mg/L、SS：≤200mg/L、NH3-N：≤30mg/L，因此项目施工期间施工人员生活污水污染物排放量分别为：CODCr：0.657t、BOD5：0.513t、SS：0.423t、NH3-N：0.063t。 施工废水包括开挖过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，施工降尘噪声防护产生的废水以及施工机械运转和维修中产生的含油废水。根据类比分析，预计施工期的施工废水日排放量约为2m3/d，总产生量约为1080m3。施工场地根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油池和沉淀池（作防渗处理），经处理后的清洁出水用于施工场地的泼洒抑尘。根据类比施工废水污水水质为CODcr≤120mg/L、BOD5≤50mg/L、SS≤250mg/L、石油类≤9mg/L。施工废水排放的污染物为CODcr：0.1296t，BOD5：0.054t，SS：0.27t，石油类：0.00972t。 施工期各种排水产生量较小，主要污染因子为CODCr、SS、石油类等水污染物，施工废水经隔油沉淀处理后，用于施工场地泼洒抑尘，施工期生活污水经临时化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理，对当地水环境不会产生影响。 施工期主要废水防治措施如下： （1）项目施工场地设置沉淀池，施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀后，产生的上清液循环使用，用于泼洒场地抑尘，不排放； （2）注意天气预报，在有降雨预报时对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物将尽量保持遮挡，确保所有的斜坡和土堆得到临时覆盖； （3）进出车辆必须冲洗进行冲洗，冲洗废水经沉淀池沉淀后回用； （4）施工人员生活污水排入市政管网； （5）项目设置的临时沉淀池、隔油池、排水沟进行防渗处理，项目产生的污水不以渗坑、渗井或漫流方式排放； （6）禁止利用生活垃圾和废弃物回填沟、坑等，对现场垃圾堆放做好防渗处理及收集管理工作，及时清运。 3施工期噪声影响及防治措施 施工期噪声污染源主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声。施工场地的噪声主要是施工机械设备噪声如挖掘机、电锯噪声等，其噪声源强在85~100dB(A)。运输噪声主要由各施工阶段运输车辆引起的噪声。车流量最大的施工阶段是土石方阶段。运输车辆一般采用重型载重汽车，车辆行驶噪声约为90~100dB(A)。通过合理安排施工时间，厂界设置围挡，合理布置高噪声设备，加强施工管理等措施，可有效防止噪声对周边环境的影响，具体施工期噪声防治措施如下： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以降低噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声，使其不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值。 （2）项目禁止夜间施工，如有特殊需要，应征得当地生态环境局的同意。 （3）施工中应加强对施工机械的维修保养，避免因设备性能差而增大机械噪声。 （4）合理安排运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近居民区的位置鸣笛，减少施工噪声影响。为更好地减缓施工噪声对周围环境的影响，施工期的建筑噪声防治还须严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的相关规定进行： （5）施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 （6）施工期间要注意合理安排施工时间。禁止夜间施工。 （7）若施工期间遇到中考、高考时间，建设单位必须执行当地生态环境局相关规定。采取上述措施后可将施工噪声的影响控制在一定范围内，另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。 4施工期固体废物防治措施 施工过程产生的固体废物主要为生活垃圾和施工垃圾等，无危险废物排放。生产性废弃物主要包括：物料运送过程中的抛洒、损耗，包括砂石、混凝土、石料等；石料、灰渣。建材等在施工中的损耗与遗弃临时器材、建材等的包装物。 项目建设时按每施工建设1万m2的建筑面积平均产生1000t的建筑垃圾，项目建筑面积为14200m2，因此，项目建筑垃圾产生量约1420t。项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按单位建筑面积产生量1.3t/100m2计，则项目产生的装修垃圾为184.6t。对遗洒的建筑垃圾，施工单位应设立指定的渣土堆放点，并组织专人管理回收，及时密闭外运，严禁就地抛洒。本项目施工过程剩余土石方运到建筑垃圾填埋场。 本项目施工期固体废物处置措施包括： （1）施工生产废料的处理：对钢筋、钢板下脚料可以分类回收，交废品收购站处理，建筑垃圾（如废砖等）、装修垃圾等集中堆放，及时清运到建筑垃圾填埋场。 （2）施工过程中，挖掘的土壤分层堆置，绿化用土进行回填，场地内临时堆土及时用密目网苫盖，设置排水沟与沉淀池。 （3）对生活垃圾应加强管理，用垃圾桶收集，垃圾堆放点不得排放生活污水，不得倾倒建筑垃圾，禁止生活垃圾用于回填，以防止对地下水的污染，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运和处理。 （4）完工清场的固体废物处理处置：工程完工后将施工中使用的临时建筑（包括临时工棚、仓库、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置，运至弃渣场，垃圾堆放点。 （5）做好水土保持工作，施工作业时做好防护工作，临时堆场等易造成水土流失的区域采取覆盖防尘网和采取防尘围挡措施尽量减少水土流失。施工现场地及道路进行硬化。对于由于其他原因而未做到硬化的部位，进行定期压实。项目临时堆场占地面积为200m2，采用防尘网苫盖，表土堆高3m，表土用于项目回填。 5、生态环境影响分析 项目区内原状属小半灌木荒漠植被，如木地肤、蒿子、苔草、锦鸡儿等低矮耐旱植物构成，项目区原地貌植被覆盖率约为36.7%。项目区人类活动频繁，动物主要为小型啮齿类动物，无大型野生动物活动。本项目区施工可能临时导致植被破坏、土地裸露等相关生态问题，但影响强度不大，而且项目施工期较短，影响时间不长。另外，在施工建设期间，厂界四周应设围挡、防尘网，防治对厂界外生态环境造成污染。 参照当地实际经验，严格执行水土保持方案，选用合理排水系统，防止建成后的水土流失。严格按照设计施工，施工机械车辆应固定其行驶路线，禁止乱压乱碾，任意破坏土壤植被，尽量减少对项目区植被的破坏，并努力保护施工区周边地表植被。临时场地，施工结束后，应立即实施生态恢复与植被复种。工程结束后，进行土地平整压实，占用的草地采用撒播草籽防护，进行生态恢复。 （1）防沙治沙 项目所在区域属于全疆水土流失重点治理区，项目的实施会加剧水土流失，但因项目施工期短、占地面积小在采取以下措施后土壤沙化产生影响较小。 ①项目施工过程中，要严格按设计规定的方式进行作业；严格控制开挖和临时占地面积和深度，不得随意扩大开挖范围及破坏周围植被，不允许将工程废渣随意排放。 ②施工时要合理规范，减小对自然景观的再破坏，施工过程中要整形、与周围景观协调。 ③施工作业时做好防护工作，临时堆场等易造成水土流失的区域采取覆盖防尘网和采取防尘围挡措施尽量减少水土流失。 ④项目施工结束后应立刻进行平整、整形、砌护和备用种植土覆盖，恢复原有植被。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 1、废气 1.1废气源强估算 营运期的废气包括污水处理站恶臭、食堂油烟及备用发电机废气、医疗废气等。 ①污水处理站恶臭 本项目设置废水处理站对综合污水进行处理，在污水处理过程中会产生恶臭。恶臭主要来源于进水部分、消毒和生化处理部分，排放的臭气含NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、细菌和大肠菌等多种复杂成份的混合性气体，其中主要的污染物为NH3和H2S。 依据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，本项目处理BOD5量为3.124t/a，则NH3产生量为0.0097t/a，H2S产生量为0.00037t/a。建设单位采用UV光解+活性炭一体化装置，废气收集率按95%计，除臭效率按80%计。恶臭污染物源强见表4-1。 表4-1 恶臭污染物产生及排放源强（有组织） 产污 工序 污染物 废气量 (m3/h) 治理前 治理后 治理方案 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 污水 处理站 有组织 NH3 3000 0.369 1.1×10-3 0.0097 0.07 2.1×10-4 1.84×10-3 UV光解+活性炭一体化装置，废气收集率95%，除臭效率80%，15m排气筒排放 H2S 0.014 4.22×10-5 0.00037 0.003 8.03×10-6 7.03×10-5 按照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）的要求，项目产生的废气须经过有效处理后再排入大气，不宜直接排放。本项目废气处理采用UV光解+活性炭一体化装置除臭（除臭效率80%），经处理后由15m高排气筒排放（风机的风量为3000m3/h，废气的收集率为95%），即实现变无组织为有组织排放。综上所述，采取措施后NH3和H2S有组织排放量分别为1.84×10-3t/a、7.03×10-5t/a；无组织散逸量分别为4.85×10-4t/a、1.85×10-5t/a。污水处理设施产生的恶臭污染物浓度能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的相关要求（NH3厂界浓度≤1.0mg/m3，H2S厂界浓度≤0.03mg/m3）及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2污染物排放标准值（NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h），对评价区大气环境影响较小。 ②食堂油烟 本项目设有职工食堂，供职工、住院病人以及陪护人员饮食，约200人。根据《中国居民膳食指南（2016 年）》食用耗油系数为25-30g/人·天，本项目取30g/人·天，即本项目食堂耗油6kg/d，2190kg/a。油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，项目取3%，则油烟的产生量约为65.7kg/a，建设单位设置2个灶头，灶头排风量以2000m3/h计，日工作时间约4h，总风量5.84×106m3/a，则油烟的产生的浓度约为11.25mg/m3。项目采用油烟净化器处理（处理效率80%）后经专用管道排至屋顶排放，经处理后则油烟的排放浓度约为2.25mg/m3，排放量为13.14kg/a，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准后经专用烟道高空排放，对环境影响不大。 表4-2 本项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 治理情况 污染物排放情况 产生浓度（速率） 产生量 治理措施 治理效率/% 是否可行技术 排放浓度（速率） 排放量 污水站恶臭 NH3 0.369mg/m3 0.0097t/a 有组织 UV光解+活性炭一体化 80 是 0.07mg/m3 1.84×10-3t/a H2S 0.014mg/m3 0.00037t/a 0.003mg/m3 7.03×10-5t/a NH3 5.54×10-5kg/h 4.85×10-4t/a 无组织 加盖密闭 — 5.54×10-5kg/h 4.85×10-4t/a H2S 2.11×10-6kg/h 1.85×10-5t/a 2.11×10-6kg/h 1.85×10-5t/a 食堂 油烟 11.25mg/m3 65.7kg/a 有组织 油烟净化器 80 是 2.25mg/m3 13.14kg/a ③医疗废气 医院医疗过程无组织挥发的药品、药水异味量少，且无毒害作用，主要影响病房等小区域环境，在医院区域内人体嗅觉系统感觉不到。地面、物品消毒等无组织产生的消毒剂异味产生量少，扩散速度较快，对环境影响小。 本项目有组织排放口情况见下表。 表4-3 有组织废气污染源排放口参数一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒底部海拔高度 （m） 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气流速（m/s） 烟气温度（K） 年排放小时数/h 排放工况 污染物名称 排放速率（kg/h） X Y 1 排气筒DA001 81.867417 43.217806 1181 15 0.4 6.63 298.15 8760 正常 NH3 2.1×10-4 H2S 8.03×10-6 2 排气筒DA002 81.865993 43.219061 1181 15 0.4 4.42 353.15 1460 正常 油烟 0.009 1.2非正常工况废气污染源排放 ①备用发电机燃料尾气 本项目设有一台1200kw备用柴油发电机组，主要废气为备用发电机使用过程产生的尾气。备用发电机组运行时会产生燃料燃烧废气，其主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度。柴油发电机组仅在停电时使用，平时使用不多。全年发电按每个月启动一次，每次运行2小时，则发电机全年工作时间约24小时。燃料采用0#普通柴油（含硫率≤0.001%），耗油量按228g/kW·h计，则全年燃烧柴油6566.4kg/a。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为 11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为 11×1.8≈20Nm3，每年产生的烟气量为21888Nm3（912Nm3/h），发电机尾气的主要污染物为SO2、NO2和颗粒物等。 根据《环境统计手册》相关参数，二氧化硫产生量计算： 式中：GSO2 ——二氧化硫产生量（kg）； B——燃油量（kg）； S——油的全硫分含量（重量）%，柴油按 0.001%计算。 颗粒物产生量的计算： 烟尘：Gsd=B×A 式中：Gsd——烟尘排放量，kg； B——消耗的燃料量，kg； A——灰分含量；%；本项目取0.01%。 氮氧化物产生量计算： GNOX=1.63×B×(N×β+0.000938) 式中：GNOx——燃料燃烧生成的氮氧化物量（kg）； B——油消耗量（kg）； β——燃烧氮向燃料型NO的转变率（%），燃油取值40%； N——燃料中氮的含量（%），柴油含氮重量百分比为0.02%； 本项目备用发电机使用轻质柴油（含硫率≤0.001%）作为燃料，尾气中含有的污染物主要是SO2、NOx、颗粒物，由于备用发电机作为备用电源仅在市政停电紧急情况下使用，不属于长期连续排污的废气源，每年排放的污染物非常少，不足以对环境构成长期影响。根据《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2018）中规定采用估算模式计算时应选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，从发电机的工作方式来看，其仅作应急使用，故不能视作正常排放。 本项目非正常工况废气污染源排放情况见下表： 表4-4 污染源非正常排放量核算表 污染源 污染物 名称 非正常工况 排放时间 排放情况 措施 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量kg DA001 NH3 UV光解+活性炭一体化装置故障，处理效率为0 10分钟 0.0011 0.367 1.83×10-4 及时停产检修 H2S 4.01×10-5 0.013 6.69×10-6 DA002 油烟 油烟净化器故障，处理效率为0 10分钟 0.045 11.25 0.0075 及时停产检修 1.3监测要求 企业应建立环境监督管理体系，根据企业实际情况，应由企业法人总负责，并有专人负责全厂污染治理和环境监测工作，确保环保设备的正常运行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），项目废气监测计划详见表4-5。 表4-5 项目废气监测计划一览表 排放形式 监测点位 监测项目 监测频次 有组织 污水处理站废气排放口 氨、硫化氢、臭气浓度 1 次/季度 无组织 污水处理站周界 氨、硫化氢、臭气浓度 1 次/季度 1.4污染防治技术可行性分析 项目属于Q8411 综合医院，适用《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），该规范中“表 A.1推荐的医疗机构排污单位废气污染防治可行技术参考表”见表4-6。 表4-6 医疗机构排污单位废气污染防治可行技术参考表 污染物产生设施 污染物种类 排放形式 可行技术 污水处理站 氨、硫化氢、臭气浓度 无组织 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂； 氨、硫化氢、臭气浓度 有组织 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。 本项目污水处理站加盖密闭并定期投放除臭剂，收集废气采用UV光解+活性炭一体化装置除臭，项目采用的废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中推荐的可行技术。 1.5大气环境防护距离 本项目为三级评价，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，不需要进行进一步预测与评价，也不进一步计算大气防护距离。 2、废水 2.1废水来源分析 本项目运营期间，排放的废水主要有医护人员办公废水、住院病床废水、陪护人员废水、病床品洗涤废水、手术室废水、地面清洁废水、食堂废水等。本项目产生的废水总量为65.837m3/d，即24029.45m3/a。 2.2污水排放标准 从2006年1月1日起，医院排放的医疗废水执行国家新颁布的《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。按照该标准要求，当医疗机构的办公区、非医疗生活区等污水与病区污水合流收集时，均作为医疗废水。 根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)中“4.1.2县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定”，本项目执行“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”，污水经院区污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，排入市政污水管网，最后进入特克斯县污水处理厂进行集中处理，对周围环境较小。 2.3废水污染物排放分析 参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中关于医疗废水水质的说明，可得医院综合废水源强情况，详见表4-7。 表4-7 项目污水进水水质一览表 污染物 废水量 BOD5 CODcr SS NH3-N 粪大肠菌群 浓度（mg/L） -- 150 300 100 40 50000 产生量（t/a） 24029.45 3.604 7.209 2.403 0.961 1.20×109个/a 本项目依托院区现有一座污水处理站（日处理规模为500m3/d），负责本项目运营期的日常医疗污水处理（生活污水均纳入医疗污水中一起处理）。污水处理工艺：格栅-调节池-生化处理-沉淀池-二氧化氯消毒工艺。 图4-1 污水处理工艺流程图 本项目污水处理设施排放浓度要求见表4-8。 表4-8 项目污水排放一览表 单位：mg/m3（粪大肠菌群除外） 序号 污染物 排放标准mg/L 处理前 处理后 GB18466-2005 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 1 废水量 -- 24029.45 24029.45 2 BOD5 100 150 3.604 20 0.481 3 CODcr 250 300 7.209 60 1.442 4 SS 60 100 2.403 20 0.481 5 NH3-N / 40 0.961 15 0.360 6 粪大肠菌群 （MPN/L） 5000 50000 1.20×109个/a 3 72088个/a 废水经污水处理站处理后，废水出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构水污染物中的预处理排放限值，排入市政污水管网，最后进入特克斯县污水处理厂进行集中处理，对周围环境影响较小。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时的医院污水。综合性医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，因此，本项目应设置容积为20m3的应急事故池用于贮存应急废水。 为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水源而造成的二次污染，应对各构筑物的底部进行防渗处理。污水处理站须请有资质的单位进行设计及建设，按照要求，采取防渗、防漏措施，在源头上防止污水渗入地下，污染地下水环境。对于污水处理构筑物、污水管网、化粪池等污水系统，为防止污水通过渗漏进入地下水，建设单位必须认真搞好防渗等污染防治工作，污水管要确保质量，应用新型防渗性能良好的管材，如高密度聚乙烯管，增加管段长度，减少管道接口。污水管接头处、化粪池、污水处理站各池等必须采取严格的防渗措施。污水处理站基础防渗层考虑HDPE防渗膜或水泥基渗透结晶型防渗材料，粘土防渗层Mb≥6m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s)；或参照GB18598执行。化粪池四周壁用砖砌，再用水泥硬化防渗各单元，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 2.4监测要求 结合所申领的排污许可证中载明的自行监测方案，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），项目废水监测计划详见表4-9。 表4-9 项目废水监测计划一览表 项目 监测点位 监测指标 监测频次 废水 污水总排放口 流量 自动监测 pH 12小时 化学需氧量、悬浮物 周 粪大肠菌群数 月 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 季度 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯 / 肠道致病菌、肠道病毒 / 2.5污染防治技术可行性分析 项目属于Q8411 综合医院，适用《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），该规范中“表 A.2推荐的医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”见表4-10。 表4-10 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 污水类型 污染物种类 排放去向 可行技术 医疗废水 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 进入海域、江、河、湖库等水体 二级处理/深度处理+消毒工艺。二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 排入城镇污水处理厂 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 本项目废水依托院区污水处理站处理后进入特克斯县污水处理厂进行集中处理，项目污水处理站采用格栅-调节池-生化处理-沉淀池-二氧化氯消毒工艺，项目采用的医疗废水治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中推荐的可行技术。 2.6依托可行性分析 特克斯县污水处理厂位于特克斯县城东南角，其中心地理坐标为东经：81°53′41.679"，N43°12′54.471"。处理规模为0.6万m3/d，采用“粗细格栅+预处理+AAO氧化沟+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，用于周边生态林浇灌。 图4-2 污水处理厂工艺及产污节点图 本项目的日排水量为65.837m3/d，污水处理厂剩余日处理规模约2000m3/d，本项目废水占污水处理厂日处理规模的3.3%，该厂可容纳本项目产生的废水。 2.7本项目废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-11。 表4-11 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号 废水类别a 污染物种类b 排放去向c 排放规律d 污染治理设施 排放口编号f 排放口设置是否符合要求g 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称e 污染治理设施工艺 1 生活污水、医疗废水 pH、COD、NH3-N、SS、BOD5 特克斯县污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 TW001 综合污水处理站 格栅-调节池-生化处理-沉淀池-二氧化氯消毒 DW001 ☑是 □否 ☑企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 本项目废水间接排放口基本情况表见表4-12。 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标a 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度° 纬度° 名称b 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） 1 DW001 81.867374 43.217441 24029.45 特克斯县污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 -- 特克斯县污水处理厂 pH、COD、NH3-N、SS、BOD5 pH：6～9，COD：500，SS：250 BOD5：200，NH3-N：30 a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。 本项目废水污染物排放执行标准表见下表。 表4-13 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 pH 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准 6～9 COD 250 BOD5 100 NH3-N 35 SS 60 a指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 2.8结论 本项目评价范围内无地表水体，水污染控制和水环境影响减缓措施有效，依托的污水处理设施可行，本项目地表水环境影响可接受。环评要求建设单位制定科学、严格的规章制度，必须保证污水的正常收集和处理。从而保证本项目污水不会对地表水体产生影响。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声主要来源于风机、水泵、配电设施噪声，均为室内声源，经同类企业调查，设备噪声为60～80dB。其噪声源强见下表： 表4-14 生产设备及源强表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声 声压级 /dB(A) X Y Z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离/m 1 食堂 风机 80 隔声 25 60 1.5 2 73.98 间歇 20 53.98 1 2 风机 80 隔声 28 60 1.5 2 73.98 间歇 20 53.98 1 3 污水处理站 水泵 75 减振、隔声 20 -95 -1 3 65.46 连续 20 45.46 1 4 医疗综合楼 配电室 60 减振、隔声 5 -5 1.5 3 50.58 连续 20 30.58 1 3.2噪声预测影响分析 项目噪声来源于本项目噪声源主要为风机、水泵、配电设施等设备运行噪声，噪声级约在60～80dB(A)。选用低噪声型设备，设备安装消声器和橡胶隔振垫，房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施。采取上述噪声处理措施后，噪声值可降低20dB(A)，再经过墙壁隔声和距离衰减后，能够确保厂界噪声排放达标，对周围声环境影响较小。从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计，同时将项目主要噪声源看作1个点源进行预测，具体预测模式如下： ①单声源声压级的预测 将噪声源视为点源，以球面波传播， 预测计算式为： 式中：Lr—距声源r米处的声压级，dB(A)； Lr0—距声源r0处的声压级，dB(A)；（r0取1米）； r —距声源的距离，米； TL —墙壁隔声量，15dB(A)。 ②多声源声压级的预测 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值迭加之和。 计算式： 式中 —某预测点叠加后的总声压级，分贝(A)； —i声源对某预测点的贡献声压级，分贝(A)。 ③厂界噪声衰减扩散预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算， 其计算公式如下： 式中： —距声源r处的A声级，dB； —参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1m时， 即为源强；本项目各车间的综合噪声源强。 —声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； —遮挡物引起的A声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取13dB； —空气吸收引起的A声级衰减量，dB； —附加A声级衰减量，dB。 为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略和。 预测结果见表4-15。 表4-15 噪声环境影响预测结果一览表 预测方位 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 东侧 昼间 49.6 60 达标 夜间 49.6 50 达标 南侧 昼间 46.4 60 达标 夜间 46.4 50 达标 西侧 昼间 44.9 60 达标 夜间 44.9 50 达标 北侧 昼间 46.8 60 达标 夜间 46.8 50 达标 从上表噪声预测结果可知，项目设备运行噪声经相应的隔声减振、距离衰减等措施治理后，厂界噪声均小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 3.3噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声污染源监测计划见表4-16。 表4-16 噪声监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m 噪声 1季/年，昼夜各1次 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要包括生活垃圾、废输液瓶袋、药品包装盒、医疗废物、污水处理设施污泥、废活性炭、废UV灯管、在线设施废液。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要由住院病人、陪护人员、医务人员产生，具体产生情况如下： 住院：本项目设置150张病床，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，探视人员按每床2人计，病人按1.0kg/d计算，陪护人员按0.5kg/d计算，探视人员按0.1kg/d计算，则住院病人生活垃圾产生量为150kg/d，54.75t/a；陪护人员生活垃圾产生量为75kg/d，27.375t/a；探视人员生活垃圾产生量为30kg/d，10.95t/a。 医务人员：医院医务人员为100人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则其生活垃圾产生量为50kg/d，18.25t/a。 收集方式：每个病房和科室内均设有垃圾收集桶，产生的生活垃圾装入室内的收集桶。 处置方式：生活垃圾经垃圾箱收集后，委托当地环卫部门清运处置。 根据以上计算，项目最大生活垃圾产生量为305kg/d，111.325t/a。 （2）废输液瓶袋 项目运营期会产生少量输液瓶（袋），产生量约0.1t/a，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）“对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放”等相关规定，本项目输液瓶（袋）收集后交由再生资源利用单位回收处理。 （3）药品包装盒 项目运营期会产生少量药品包装盒，产生量约0.01t/a，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）“对于塑料类包装袋、包装盒、包装箱，纸质外包装物，应当单独集中回收、存放”等相关规定，本项目药品包装盒收集后交由有关单位回收。 （4）医疗废物 本项目医疗固废主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。项目区 X 射线数字成像系统等辐射检查过程，通过在电脑上查看病人片子，部分片子通过彩色打印机出片，不会产生辐射类胶片。 按照《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于“名录”所列的HW01类危险废物。根据《医疗废物管理条例》的相关规定，医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。按照以上规定，项目区医疗废物使用符合《医疗废物管理条例》要求的容器分类收集、暂存于医疗废物暂存间，委托有危废处理资质单位清运处置。 根据《国家危险废物名录》（2021），医疗废物属于危险废物。根据《医疗废物分类目录》（2021 年版）对医疗废物进行了分类，本项目主要医疗废物如下表所示。 表4-17 医疗废物分类目录 废物类别 类别 废物代码 特征 常见组分或者废物名称 HW01医疗废物 感染性废物 841-001-01 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： 1、棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； 2、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； 3、废弃的被服； 4、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 病理性废物 841-003-01 诊疗过程中产生的人体废弃物等 手术过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 损伤性废物 841-002-01 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 医用枕头、缝合针。 各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 药物性废物 841-004-01 药品 过期药品、药瓶。 化学性废物 841-005-01 废液 检验废液 HW49其他废物 环境治理 772-006-49 污水处理站污泥 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥 ①住院病房 本项目设置150张病床，日常主要是进行住院、输液、观察等治疗，产生的医疗固废主要为带有病人血液、体液的感染性医废和输液产生的输液管损伤性医废。根据《污染防治技术》（第16卷第3期）中“医院固体废弃物排放系数和产生量的测算”，病床≥20床，医废产生系数为170-190kg/床·年，本环评取180kg/床·年，医废产生量为27t/a。 收集方式：项目在住院病房内设医疗废物收集桶，每层楼设置2个约250L的医疗废物收集桶，病人输液、打针产生的医废由护士带走放置到配液室医疗废物收集桶中，分类收集包装，由专人清运至项目医废暂存间存放。 处置措施：委托有危废处理资质单位清运处置。 ②手术室 手术室产生的医疗废物主要为带有病人血液等感染性医废，医用针头、手术刀等具有损伤性的医废，以及人体组织、器官等病理性废物，根据业主资料，手术室医废产生情况按10kg/次计，平均每月约有2个手术，则手术室医废产生量为0.24t/a。 收集方式：手术室内均根据产生的医废种类分别设置感染性废物收集设施（分为液态收集设施和固态收集设施）、损伤性废物收集设施、病理性废物收集设施；产生的医废分类收集后损伤性废物运至医废暂存间放置，病理性废物和感染性废物均运至污物打包间，其中病理性医废和固态感染性医废使用专用包装袋打包密封，液态（如血液）感染性医废放置入专用的容器内，运至项目医废暂存间。 处置措施：委托有危废处理资质单位清运处置。 本项目依托院区现有医废暂存间，位于院区南侧，建筑面积为44m2。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中防渗要求对医废暂存间地面敷设瓷砖，设置标识牌。医疗废物按照《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）关于医疗废物 48 小时清运时限，委托有危废处理资质单位清运处置，每次清运按照实际情况认真填写转移联单。 （5）污水处理设施产生的污泥 本项目污水处理措施会产生污泥，根据《医院污水处理技术指南》医院污水处理构筑物产生的污泥量混凝沉淀按照66-75g/人·d，本项目取75g/人·d 进行核算，本项目医护人员100人，设置床位150张，则污水处理站污泥产生量共为18.75kg/d，6.84t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），“污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。按照《国家危险废物名录》（2021年版），污泥属于危险废物，危废代码为HW49（772-006-49）（采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液））。项目区污泥消毒、自然干化后，及时委托有资质的单位清运处置，不在项目区暂存。 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)及《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求对污泥进行处理处置。根据其中相关要求，本次环评要求建设单位需要按照下面的相关要求对污泥进行处置。 ①污泥消毒：污泥池有效容积应不小于处理系统24h产泥量，且不宜小于1m3。本项目污水处理站配套建设着1个5m3的污泥池，并定期投加石灰对污泥进行消毒。 ②污泥脱水：污泥采用自然干化。 ③污泥的处置：污泥不在项目区暂存，及时委托有资质的单位清运处置。 ④污泥的清掏：污泥清掏时间为180～360d，污泥清掏前应该满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对污泥控制标准要求。 （5）废活性炭 本项目 UV 光解和活性炭吸附装置对恶臭气体的去除效率分别为 40%和60%，本项目恶臭气体去除量约为 0.0077t/a，其中活性炭去除恶臭气体量约0.0028t/a。根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭的有效吸附量约 250g/kg活性炭，活性炭吸附饱和后需进行更换，则活性炭消耗量为 0.0112t，废活性炭（包括活性炭和吸附的有机废气）产生量为 0.014t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2021 年版）》规定的“HW49 其他废物”中的“900-039-49”类危险废物，废活性炭采用密闭容器收集后在医疗废物暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 （6）废 UV 灯管 UV 光氧设备中的灯管每 2 年更换一次，更换下来的废灯管为危险废物，产生量为 0.1t/a，废灯管废物类别 HW29 含汞废物，废物代码 900-023-29，废 UV灯管采用密闭容器收集后在医疗废物暂存间暂存，定期交有资质单位处理。 （7）在线设施废液 本项目污水站安装在线设施，会产生各类废液，产生量约为 0.01t/a，属于 HW49 类危险废物，代码为 900-047-49（研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物）。危废经分类收集后，暂存在医疗废物暂存间，再交由有资质的单位处置。 4.2固体废弃物情况汇总 全院固体废弃物产生及处置情况见表 4-18 所示。 表4-18 固体废物污染源产生、排放汇总表 产生环节 名称 固废属性 编码 物理 性状 危险特性 产生量 t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 环境管理要求 生活 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 / 111.325 垃圾桶 交由环卫部门处理 111.325 生活垃圾独立垃圾桶 输液 废输液瓶袋 一般固废 / 固态 / 0.1 收集间 交由再生资源利用单位回收处理 0.1 建立环境管理台账制度 药房 药品包装盒 一般固废 / 固态 / 0.01 收集间 交由有关单位回收 0.01 住院 医疗废物 HW01医疗废物 841-001-01、 841-002-01、 841-003-01、 841-004-01 固态 In 27 医疗废物暂存间 交由有资质单位处置 27 手术 0.24 0.24 污水处理 污水处理污泥 HW49其他废物 772-006-49 固态 T/In 6.84 无 6.84 废气处理 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 固态 T 0.014 医疗废物暂存间 0.014 废UV灯管 HW29含汞废物 900-023-29 固态 T 0.1 医疗废物暂存间 0.1 在线设施 在线设施废液 HW49其他废物 900-047-49 液态 T/C/I/R 0.01 医疗废物暂存间 0.01 4.3医疗废物暂存间设置符合性分析 本项目医废暂存间按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》(环发[2003]206 号)、《医疗废物管理条例》（国务院第 380 号）的规定建设。要求如下： （1）医疗废物暂存间的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，防渗系数达到《危险废物贮存污染控制标准》防渗要求。要求铺设2mm厚高密度聚乙烯防渗材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤避免阳光直射医疗废物暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑥医疗废物暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑦应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在医疗废物暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 （2）卫生要求 医废暂存间每天应在废物清运之后消毒清洁，清洁所用的废水应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 （3）贮存时间 应防止医疗废物在暂存间中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 （4）管理制度 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。医废暂存间应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 （5）医疗废物的交接、运输 A、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保主管部门报告。 B、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。 C、每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 D、医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报当地环保主管部门。医疗废物产生单位和处置单位应当填报医疗废物产生和处置的年报表，并于每年1月份向当地环保主管部门报送上一年度的产生和处置情况年报表。 表4-19 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 医疗废物暂存间 医疗废物 感染性废物 HW01 841-001-01 院区南侧 44m2 桶装 30t 每日（时间最长不超过48小时） 损伤性废物 HW01 841-002-01 桶装 病理性废物 HW01 841-003-01 桶装 化学性废物 HW01 841-004-01 桶装 药物性废物 HW01 841-005-01 桶装 危险废物 废活性炭 HW49 900-039-49 袋装 废UV灯管 HW29 900-023-29 袋装 在线设施废液 HW49 900-047-49 桶装 2 污泥池 污水处理污泥 HW49 772-006-49 污水处理站 5m2 / 10t 本项目医疗废物暂存间已按规范建设，满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》(环发[2003]206 号)、《医疗废物管理条例》（国务院第 380 号）的要求。 4.4污泥监测计划 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥清运前应进行监测。 表4-20 项目污泥清掏前监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测方法及频率 执行排放标准 污水处理站污泥 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率 每次清运前，按照国家相关噪声监测技术方法进行监测 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1地下水、土壤污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：污水处理设施、医疗废物暂存间等，主要污染物为废水和固体废物（主要是危险废物）。 5.2地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： （1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 （2）项目产生的危险废物，在未采取防治措施的情况下，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起的地下水及土壤污染。 （3）医院污水处理站在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 5.3环境影响分析 （1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对污水处理设施、医疗废物暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 （2）非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，污水处理设施、医疗废物暂存间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 5.4预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 （1）源头控制措施 根据清洁生产分析，项目具有较高的清洁生产水平；项目废水均可达标排放，废水经分质收集、处理，达标后纳管排放，各类固态废物分类收集暂存，妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 （2）分区防治措施 环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 表4-21 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号 防渗区域或部位 防渗等级 防渗要求 1 医疗废物暂存间 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s。 2 污水处理站 3 医疗综合楼、急诊急救业务楼 一般防渗区 等效黏土防渗层厚≥1.5m,渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行 4 道路、值班室、办公室 简单防渗区 地面硬化处理 项目采取上述防控措施后，无地下水污染途径，无需进行地下水跟踪监测。 6、环境风险分析 建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 6.1评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要的风险物质为二氧化氯、酒精、柴油。风险物质与临界量比值具体见下表。 表4-22 环境风险物质与临界量比值一览表 序号 物质名称 全厂 最大储存量qi（t） 临界量Qi（t） w/Q 1 二氧化氯 0.01 0.5 0.02 2 酒精 0.006 500 0.000012 3 柴油 1 2500 0.0004 4 合计 / / 0.020412 由上表可知，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 （二）危险物质及风险源 本项目污水处理站通过使用二氧化氯消毒，二氧化氯是强氧化性物质，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。院区使用酒精消毒，酒精易燃，易发生火灾。柴油用于备用发电机发电，为易燃液体，易发生火灾。本项目二氧化氯、酒精及柴油均不在项目区域内大量存储。 表4-23 二氧化氯的理化性质及毒理性质 分子式 ClO2 性状 黄红色气体，有刺激性气味 分子量 67.45 沸点 9.9℃/97.2kPa（爆炸） 蒸汽压 / 熔点 -59℃ 密度 相对密度（水=1）3.09； 相对密度（空气=1）2.3 溶解性 易溶于水 稳定性 不稳定 爆炸极限％（V/V）： 10% 毒性 / 危险特性 二氧化氯具有强氧化性。它能与许多化学物质发生爆炸性反应，对受热、震动、撞击、摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。 侵入途径 吸入、食入 健康危害 本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。 表4-24 乙醇的理化性质和危险特性 标识 中文名：乙醇 英文名：ethyl alcohol 分子式：C2H6O 分子量：46.07 CAS号：64-17-5 理化性质 性状：无色液体，有酒香。 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 主要用途：用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。 熔点（℃）：-114.1 沸点（℃）：78.3 相对密度（水＝1）：0.79 临界温度（℃）：243.1 临界压力（MPa）6.38 相对密度（空气＝1）：1.59 燃烧热（KJ/mol）：1365.5 闪点（℃）：12 饱和蒸汽压（KPa）：5.33(19℃) 辛醇/水分配系数的对数值：0.32 燃烧爆炸性 燃烧性：易燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 爆炸下限（％）：19.0 爆炸上限（％）：3.3 引燃温度（℃）：363 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 毒性 LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮) LC50:37620mg/m3,10小时（大鼠吸入） 表 4-25 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 易燃液体 燃爆危险： 易燃易爆 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调;严重者出现定向力障碍、儋妄、意识模糊等﹔蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状， 重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 环境危害：对环境有危害。对大气可造成污染。 燃爆危险：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体 熔点（℃）： -18 相对密度（水＝1） 0.87～0.9 闪点（℃）： 38 相对密度（空气=1） 0.70～0.75 引燃温度（℃）： 75～120 爆炸上限%（V/V）： 6.5 沸点（℃）： 282～338 爆炸下限%（V/V）： 0.6 溶解性： 不溶于水、溶于醇等溶剂。 主要用途： 主要用作柴油机的燃料 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50：＞5000mg/kg（大鼠经口） LC50：＞5000mg/m3/4h（大鼠吸入） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。 极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。 急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 6.2环境风险识别 本项目危险源有： （1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生疾病传播风险的潜在可能； （2）医疗废水处理设施事故状态下的排放，二氧化氯事故； （3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。 （4）酒精、柴油等泄漏，引发火灾等事故。 因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 6.3环境风险分析 （1）疾病传播风险分析 由于医院与众多病患的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，存在致病微生物传播的潜在可能性。 血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是接触传染，除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染。其主要表现在医疗废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；污水收集处理站不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。 因此，应对传染病诊治规模进行控制，尽量将传染病人进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势；缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低，适当时候应当进行隔离保守治疗方式。采取上述措施后，可以有效地抑制致病微生物传播，保护周围人群健康。 （2）污水处理系统风险分析 ① 医疗废水处理过程中的事故因素 医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放；水中二氧化氯浓度达到一定程度可能发生爆炸。 ② 医疗废水排放事故引起的风险影响 A. 医疗废水病原细菌、病毒对人体健康的影响分析 医院每日接触各种病人，因而污水中不可避免的会存在各种细菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。针对医疗废水事故排放所产生的风险，项目设计一套污水处理站，确保项目区域内的废水达标排放。 B. 二氧化氯事故影响分析 二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能，作为强氧化剂，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有光谱性的消毒效果，稳定性二氧化氯溶液将二氧化氯气体溶解于含有碳酸钠、过碳酸钠、硼酸钠、过硼酸钠等稳定剂中，通常浓度在10%以内的一种无色无味透明水溶液，不易燃，不挥发，稳定性二氧化氯不具有杀菌能力，只有通过活化（酸化）反应使溶液中的二氧化氯重新释放出来才具有强烈杀菌能力，经活化后的2%水溶液pH值呈酸性，水溶液呈浅黄色，活化后溶液不稳定，存放一天含量即可下降80%。 a 危害 二氧化氯具有强烈刺激性，接触后主要引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度的二氧化氯可发生水肿、致死，对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性，皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀，长期接触可导致慢性支气管炎，水中二氧化氯浓度达到一定程度时可能发生爆炸。 b 处理措施 对项目二氧化氯使用过程必须设置安全防保措施，严格控制污水中投入量，并在工作区内设置通风和报警装置，防止其泄露。发生泄漏时应及时疏散泄漏污染区人员之上风处，并隔离直至气体散尽，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服处置现场。 （3）医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 ① 医疗固废未经处理产生的危害影响 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 ② 医疗固废的防范措施 医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范： A 应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集。科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 B 本项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2d，应得到及时、有效地处理。 医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： a. 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。 b. 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 c. 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。 d. 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 e.对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 在转交及运送过程中，应当严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部部令第23号）中的相关条款，确保危废安全转移运输。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 6.4环境风险防范措施及应急要求 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： ① 树立环境风险意识 ② 实行全面环境安全管理制度 ③ 规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 ④ 加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染 ⑤ 建立事故的监测报警系统 ⑥ 加强资料的日常记录与管理 ⑦ 加强危险废物处理管理 ⑧ 应对措施 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建设单位对以下几方面予以着重考虑： A 制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 B 设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 C 制订污水处理系统、医疗废物收集、预处理、运输、处理、病理室事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗废物的应急消毒预案，紧急安全预案，防范措施等）。 D 危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。 E 发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 F 定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 总之，本项目具有潜在的事故风险，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。 6.5风险结论 本项目主要风险物质为二氧化氯、医用酒精，贮存过程中的事故以泄漏和火灾为主。因此，应完善和强化事故应急预案和对策，在事故发生时组织事故源危害及范围区域内人群的及时安全疏散及事故现场的善后工作，将事故影响范围和程度降至最低。项目运行过程中存在必须严格按照有关规范标准的要求对储存和使用全过程进行监控和管理。 项目运行过程中不构成重大危险源，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实各项风险防控措施的前提下，项目的安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目 建设地点 新疆 伊犁州 特克斯县 特克斯县人民医院院内 地理坐标 经度 81°52′17.749" 纬度 43°12′59.504" 主要危险物质及分布 污水处理站、医废暂存间、药品仓库、发电机房 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） （1）医疗废水处理设施事故状态下含有致病菌医疗废水的排污； （2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。 （3）酒精、柴油储存风险，可能会引发火灾、爆炸及环境污染等事故； 风险防范措施要求 ①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； ②污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放； ③项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理； ④一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流至事故池，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行达标后方可开启排放口阀门； ⑤加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题； ⑥医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； ⑦对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集； ⑧建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物； ⑨医药库房贮存物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时设专职人员加强管理和定期检查。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应 的应急预案的前提下，项目的环境风险可防控。 7、“三本账”核算 项目改扩建前后“三本账”核算如下： 表4-27 项目“三本账”核算一览表 类别 污染物 原有项目排放量（t/a） 本项目 “以新带老”消减量（t/a） 建设完成后总排放量（t/a） 增减量变化（t/a） 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废气 油烟 / 0.0657 0.05256 0.01314 0 0.01314 +0.01314 氨 / 0.0097 0.00786 0.00184 0 0.00184 +0.00184 硫化氢 / 0.00037 0.0002997 0.0000703 0 0.0000703 +0.0000703 烟尘 2.93 0 0 0 0 2.93 0 SO2 8.4 0 0 0 0 8.4 0 NOx 7.8 0 0 0 0 7.8 0 废水 CODcr 4.44 7.209 5.767 1.442 0 5.882 +1.442 BOD5 1.48 3.604 3.123 0.481 0 1.961 +0.481 SS 1.48 2.403 1.922 0.481 0 1.961 +0.481 NH3-N 1.11 0.961 0.601 0.360 0 1.47 +0.360 固废 生活垃圾 0 111.325 111.325 0 0 0 0 废输液瓶袋 0 0.1 0.1 0 0 0 0 药品包装盒 0 0.01 0.01 0 0 0 0 医疗废物 0 27.24 27.24 0 0 0 0 污泥 0 6.84 6.84 0 0 0 0 废活性炭 0 0.014 0.014 0 0 0 0 废UV灯管 0 0.1 0.1 0 0 0 0 在线设施废液 0 0.01 0.01 0 0 0 0 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准 |
|  | 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 污水处理设施加盖，投放除臭剂 | 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准 |
|  | 备用发电机尾气 | NOx、颗粒物、SO2 | 备用柴油发电机采用含硫率不大于0.001%的优质轻柴油为燃料，尾气通过专用烟道（风量2000m3/h）引至发电机房楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2污染物排放标准值 |
|  | 病房等 | 医疗废气 | 加强通风 | 对环境影响较小 |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、粪大肠菌群数、总余氯 | 中和桶、化粪池、隔油池、污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 厂界噪声 | 合理布局，基础减振降噪，隔音、吸声，加强管理定期检修维护、厂房隔声、厂界绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 经垃圾桶定点收集，委托环卫部门清运 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》标准要求 |
|  | 门诊、住院 | 废输液瓶袋 | 交由有关单位单位回收处置 | 污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中医疗机构污泥控制标准要求；医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020） |
|  | 住院 | 药品包装盒 | 交由有关单位单位回收 |  |
|  | 门诊、住院 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间（19.42m2），委托有危废资质的单位处置 |  |
|  | 污水处理 | 污水处理污泥 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭、废UV灯管 |  |  |
|  | 在线设施 | 在线设施废液 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目在建设阶段，应充分做好污水处理站、污水管道、医疗废物暂存间的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保管道、污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生；营运期落实好防渗措施。 |
| 环境风险 防范措施 | 配套相应应急设施及编制风险应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保投资 本项目总投资12000万元，环保投资为120万元，占总投资的1.0%。具体环保投资情况见表5-1。 表5-1 项目环保投资一览表 序号 项目 环保设施 环保投资（万元） 1 废气 UV光解+活性炭一体化装置，油烟净化器+专用烟道 20 2 废水 污水处理站、化粪池等 50 3 噪声 采用低噪声设备、隔声、减震等 8 4 固废 一般固废暂存间，医疗废物暂存间、地面硬化等 30 5 其他 事故应急池、导排、防渗等 12 合计 120 2、排污口规范化设置 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-2，环境保护图形符号见表5-3。 表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表5-3 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废水排放口 表示废水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 5 医疗废物 医疗废物贮存、处置场 6 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 3、环评与排污许可制度衔接相关工作的通知 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）要求做好排污许可制度的衔接工作，具体要求如下： （1）环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告表以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 （2）环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 （3）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （4）国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。 （5）环境保护部负责统一建设建设项目环评审批信息申报系统，并与全国排污许可证管理信息平台充分衔接。建设单位在报批建设项目环境影响报告书（表）时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。 4.环保竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展环境保护验收。参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）及本项目实际建设情况，确定本项目“三同时”验收见表5-4。 表5-4 项目“三同时”验收一览表 项目 措施 验收标准 废气 UV光解+活性炭一体化装置+15m排气筒，通风装置，加强院区绿化 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3的污水站周边大气污染物最高允许排放浓度；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2污染物排放标准值 油烟净化器+高出屋顶排气筒 《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）小型饮食业单位标准 废水 建设污水处理系统（格栅-调节池-生化处理-沉淀池-二氧化氯消毒）；排入特克斯县污水处理厂进行集中处置；项目建设20m3应急事故池 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构水污染物中的预处理排放限值； 噪声 设备减震隔声，进出车辆禁止鸣笛、限速行驶 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 固废 废输液瓶袋、药品包装盒交由有关单位单位回收处置；医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废UV灯管、在线设施废液委托有资质的单位处置。 污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中医疗机构污泥控制标准要求；医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020） 生活垃圾集中收集交由环卫部门处理。 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》标准要求 |

# 六、结论

伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接收程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接收的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表  （单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | 0 | 0 | 0.01314 | 0 | 0.01314 | +0.01314 |
|  | 氨 | / | 0 | 0 | 0.00184 | 0 | 0.00184 | +0.00184 |
|  | 硫化氢 | / | 0 | 0 | 0.0000703 | 0 | 0.0000703 | +0.0000703 |
|  | 烟尘 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 |
|  | SO2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 |
|  | NOx | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |
| 废水 | CODcr | 4.44 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 5.882 | +1.442 |
|  | BOD5 | 1.48 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 1.961 | +0.481 |
|  | SS | 1.48 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 1.961 | +0.481 |
|  | 氨氮 | 1.11 | 0 | 0 | 0.360 | 0 | 1.47 | +0.360 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 139.07 | 0 | 0 | 111.325 | 0 | 173.015 | 111.325 |
|  | 废输液瓶袋 | / | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 药品包装盒 | / | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 医疗废物 | 164.25 | 0 | 0 | 27.24 | 0 | 171.69 | +27.24 |
|  | 污水处理污泥 | 18.48 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 20.944 | +6.84 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | +0.014 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 在线设施废液 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

基础工程

主体工程

安装工程

装饰工程

工程验收

噪声、扬尘

噪声、粉尘、装修废气

施工废水、建筑垃圾

装修垃圾

×100%